ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr. 90000048491

Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,

tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

______________ Nr. 1-7/11/_________

PRETENDENTIEM

(pēc slēgta saraksta)

Atbildes par atklāto konkursu

„Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve

Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai”

(ID Nr.ĶND/2011/2-1 ERAF)

1. Jaut.: Sadales tīklu daļa – kā ir iekļauta?

Atb.: Ir jāparedz 20kV EPL rekonstrukcija, nav jārēķina elektroenerģijas pieslēgums AS „Sadales tīkls” daļa.

2. Jaut.: telekomunikācijām pie aizsardzības un izbūves ir tikai (3 sējumā) apjomi kubatūrā (pie tranšejas)

Atb: tiks pievienots fails (mājas lapā www.kekava.lv) ar precizētiem telekomunikāciju tīklu izbūves apjomiem-lokālā tāme Nr.2 (Telekomunikāciju kabeļu aizsargāšana un iznešana (Lattelecom) VST).

3. Jaut.: par koku ciršanu – projektā ir uzrādīts, bet darbu tāmē nav. Pēc kā vadīties?

Atb.: Vadīties pēc darbu daudzumiem. Pašlaik notiek meža zemes transformācija un līdz š.g. 1.maijam visi koki tiks izcirsti. Līgumā tiks atrunāts, ka darbus uzsākt pēc koku izzāģēšanas.

4. Jaut.: Kāpēc projekta daudzumi ceļa daļai un nolikuma tāmei atšķiras?

Atb.: Vadīties pēc nolikuma tāmes darbu daudzumiem. Arī barjeras augstumi lielāki. Būvdarbu apjomos ir veiktas korekcijas atbilstoši Satiksmes ministrijas ieteikumiem satiksmes drošības uzlabošanai.

5. Par vārtiem.

Paskaidrojums: Projektā uzrādīti koka veramie automātiskie. Bet faktiski ir paredzēti mehāniskie ar roku bīdāmie uz sliedes (bez pults). Skice tiks precizēta attiecībā uz materiālu – koks vai metāls.

6. Par objekta nodošanu.

Vai būs jāreģistrē zemes dienestā? Nē nav jāreģistrē. To veiks pasūtītājs.

7. Jaut.: Vai izpildes shēmai vajadzēs digitālo uzmērīšanu? Apjomos nav norādīts.

Vai vajadzīgs licenzēts mērnieks šo darbu veikšanai?

Atb.: Jā, būs nepieciešama arī digitālā uzmērīšana, ko veic licenzēts mērnieks. Jāiesniedz izpildes shēma, jāsaskaņo ar SIA MDC (Mērniecības datu centrs), biroja adrese:
Allažu iela 4-29, Rīga, LV-1005, T.67496833 (www.mdc.lv)

Jāsaskaņo pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 32/2010 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Ķekavas novadā”.

8. Par būvuzraugu: vēl nav zināms.

9. Jaut. Darbu apjomos paredzēta pozīcija: uzbēruma izbūve no pievestas drenējošas smilts grunts. Kādas prasības attiecināmas uz šo materiālu.

Atb. Šajā pozīcijā kā pievesta uzbēruma grunts izmantojama smilts ar filtrācijas koeficientu lielāku vai vienādu ar 1m/dnn.

10. Jaut. Kur var organizēt atbērtni?

Atb. Atbērtne tiks organizēta Baložos, Zaļumu prospektā 43. Aptuvenais attālums no objekta 2,5 km vienā virzienā.

11. Jaut. Vai iespējams nomalēm arī šķembu maisījumu?

Atb. Jā, grants maisījuma vietā var paredzēt šķembu maisījumu.

12. Jaut.: Ja uzņēmums ir dibināts 2009. gadā un spēj kvalificēties iepirkuma nolikuma prasībām attiecībā uz pieredzi, bet nevar izpildīt nolikuma 14.7;15.7 punktu, kā šādā gadījuma tiks vērtēta dalība konkursā, jo iepirkumu likums neliedz jaundibinātiem uzņēmumiem piedalīties iepirkumos, sniedzot finanšu apgrozījumu par nostrādāto periodu!

Atb.: Papildināt un izteikt nolikuma 14.7.punktu šādā redakcijā:

14.7. Pretendenta gada vidējais apgrozījums ceļu būvdarbos pēdējo trīs gadu laikā (2008.g., 2009.g. un 2010.g.) katru gadu ir vismaz piedāvātās līguma cenas apmērā. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk, jāiesniedz izziņa par gada finanšu vidējo apgrozījumu nostrādātājā periodā ceļu būvdarbos.

Papildināt un izteikt nolikuma 15.7.punktu šādā redakcijā:

15.7. Pretendenta sagatavota izziņa par gada vidējo finanšu apgrozījumu ceļu būvdarbos pēdējos trijos gados ( 2008.g., 2009.g. un 2010.g.). Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk, jāiesniedz izziņa par gada finanšu vidējo apgrozījumu nostrādātājā periodā ceļu būvdarbos.

13.jaut.: par aizsargcaurulēm : pēc ģenplāna 0.4 kV aizsardzība 2 posmos no 22 -24 apg. balstam -180 m, un no 36 -38 balstam -100m atšķiras no ELT daļas

Atb.: 0.4 kV kabeļu tīklu, kas savieno SIA "Rīgas Ūdens" īpašumus, aizsardzība pretendentiem izmaksu piedāvājumā nav jāparedz, jo šos kabeļus nav paredzēts saglabāt.

Sakarā ar veiktajām izmaiņām iepirkuma dokumentācijā un tehniskajā prjektā, tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2011.gada 20.aprīlim plkst.11.00

Izpilddirektors	A.Liškovskis

A.Stikuts

26429993

I.Viegliņa

67935818