Ieinteresētajiem piegādātājiem

05.06.2013

Papildus informācija paskaidrojuma rakstā

„Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Avotiņš” teritorijas žoga elementu iegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr.ĶND/2103/14),

Betona stabu vietās paredzēts iebetonēt cinkotus un krāsotus metāla stabus (60x60x2,5).

Starp metāla stabiem paredzēts uzstādīt metāla rāmjus (60x40x2) ar pīto metāla sieta pildījumu (50,0x50,0x5) rāmim no iekšpuses pa vidu, metinot katru sieta stiepli atsevišķi. Metāla rāmjus un sietus jācinko un jākrāso zaļā tonī (tonis norādīts rasējumos). Metāla rāmjus paredzēts uzstādīt pieskrūvējot tos pie stabiem.

Žoga furnitūrai izmantot „Locinox” firmas izstrādājumus (alumīnija korpuss).

Bīdāmo vārtu izbūve veicama tā, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespēja uzstādīt vārtu elektroniku bez papildus  būvniecības darbiem.