Apstiprināts:

Iepirkuma komisijas sēdē

2014. gada 28.jūlijā

ar protokolu Nr.27

# IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

,,Ielu vingrošanas elementu piegāde un uzstādīšana”

Identifikācijas Nr. ĶND/2014/26

#### NOLIKUMS

2014. gada jūlijs

- Nolikumā lietotie jēdzieni

  - Iepirkums – iepirkuma procedūra, kas tiek rīkota saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu. Iepirkumu izziņo, publicējot paziņojumu par paredzamo iepirkumu Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā www.iub.gov.lv un Pasūtītāja mājas lapā internetā www.kekavasnovads.lv.

  - Organizators - iepirkumu organizē Ķekavas novada pašvaldība, reģ. Nr. 9000048491, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123.

  - Pasūtītājs –iepirkumu realizē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra.

Kontaktpersona: Līga Blate, tālr.67936366, e-pasts: iepirkumi@kekava.lv.

  - Pretendents – juridiska vai fiziska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas iesniegusi piedāvājumu piegādāt un uzstādīt preces saskaņā ar Pasūtītāja prasībām.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: ĶND/2014/26.

  - Izpildītājs – Pretendents, ar kuru noslēgts iepirkuma līgums.

- Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta

  - Iepirkuma priekšmets (nav sadalīts daļās) - Ielu vingrošanas elementu piegāde un uzstādīšana, CPV klasifikatora kods: 37450000-7. Aprīkojums sporta nodarbībām brīvā dabā un sporta laukumā.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu.

  - Līguma izpildes termiņš ir viens mēnesis no līguma noslēgšanas brīža.

- Tehniskā specifikācija:

  - Ielu vingrošanas elementu piegāde un uzstādīšana veicama saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), kas pievienota nolikumam, un līguma projekta (Pielikums Nr.4) nosacījumiem.

  - Tehniskajā specifikācijā ir atspoguļotas prasības piegādājamiem un uzstādāmajiem sporta elementiem (Pielikums Nr.1).

- Prasības un tehniskās spējas Pretendentam

4.1. Iepirkumā var piedalīties Pretendents, kas atbilst šādām prasībām:

ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;

netiek likvidēts, nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par bankrotu;

nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, kas kopumā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā kopā (2011., 2012., 2013. gads) sniedzis vismaz 2 (divu) kvalitatīvu, līdzvērtīgu (pēc apjoma – līdzvērtīga tiek uzskatīta preču grupa) preču piegādi pilnā apmērā, atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un piegāde ir bijusi savlaicīga, noteiktajā termiņā un apjomā;

var piedāvāt preci, kas atbilst visiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem, un kura izgatavota no materiāliem, kam ir nepieciešamās atbilstības deklarācijas un sertifikāti.

  - Piegādātās preces nedrīkst būt lietotas vai atjaunotas.

  - Pretendenta piegādātajiem sporta elementiem tiek dota ne mazāk kā 5 gadu garantija.

- Iepirkuma nolikums

  - Ar nolikumu visi Pretendenti var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123, darba laikā  (pirmdien no plkst. 800 līdz 1300 un no plkst.1400 līdz 1800, otrdien, trešdien no plkst. 800 līdz 1300 un no plkst.1400 līdz 1700, ceturtdien no plkst. 900 līdz 1300 un no plkst.1400 līdz 1900,  piektdien no 800 līdz 1400) līdz 2014. gada 11.augustam plkst. 10:00, Pasūtītāja mājas lapā internetā www.kekavasnovads.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”, kā arī pēc rakstiska pieprasījuma uz e-pasta adresi: iepirkumi@kekava.lv  nolikumu ar pielikumiem var saņemt elektroniski.

  - Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā.

  - Pasūtītājs nodrošina visiem iespējamiem Pretendentiem iespēju ar nolikumu iepazīties arī uz vietas.

  - Ja Pasūtītājs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām veic būtiskus grozījumus nolikumā vai tā pielikumos, iepirkums tiek atcelts un izsludināts atkārtoti. Papildinājumi un precizējumi tiek ievietoti pasūtītāja mājas lapā internetā www.kekavasnovads.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”. Ja minētos paziņojumus Pasūtītājs ir ievietojis mājas lapā, tiek uzskatīts, ka Pretendents tos ir saņēmis.

  - Komisija pēc ieinteresētās personas rakstiska pieprasījuma sniedz papildu informāciju par nolikumu, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja Komisija no ieinteresētās personas ir saņēmusi rakstisku jautājumu par nolikumu, tā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un nosūta to Pretendentam.

  - Pretendentu uzdotie jautājumi un atbildes kā papildus informācija tiks publicēta mājas lapā internetā www.kekavasnovads.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”. Ieinteresētajam Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar papildus informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Piedāvājuma iesniegšanas kārtība

  - Pretendenti piedāvājumus iesniedz, sākot ar dienu, kad paziņojums par paredzamo iepirkumu ir publicēts Iepirkuma uzraudzības mājas lapā internetā www.iub.gov.lv  un Pasūtītāja mājas lapā internetā www.kekavasnovads.lv, līdz 2014. gada 11.augustam 10:00.

  - Piedāvājumus Pretendenti iesniedz Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 vai nosūta pa pastu. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, ne vēlāk kā līdz nolikumā norādītajam piedāvājumu atvēršanas laikam.

  - Pēc nolikuma 6.1. punktā norādītā termiņa beigām, piedāvājums netiek pieņemts neatkarīgi no kavēšanās iemesla un neatvērts tiek atdots iesniedzējam.

  - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums saņemts ar norādi par saņemšanas laiku.

  - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs Pretendentu reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā.

  - Pretendentu sarakstā norāda Pretendenta nosaukumu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

  - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību.

  - Pretendents ir tiesīgs pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Komisijai.

  - Pretendents ir tiesīgs līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām mainīt vai papildināt iesniegto piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām vai papildinājumiem piedāvājumā sagatavojams, aizzīmogojams, marķējams un iesniedzams tāpat kā piedāvājums, papildus norādot uz aploksnes, ka tās ir sākotnējā piedāvājuma izmaiņas.

- Prasības piedāvājuma noformējumam un saturam

  - Pretendenta piedāvājums sastāv no:

    - pieteikuma, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (Pielikums Nr. 2) un ko parakstījis Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona, pievienojot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju;

    - finanšu piedāvājuma, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (Pielikums Nr. 3). Finanšu piedāvājumu paraksta tā pati persona, kas parakstījusi pieteikumu;

    - dokumentiem Pretendentu atlasei:

Uzņēmumu reģistra/Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;

Informācija par Pretendenta līdzīgu preču piegādi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2011.–2013. gads), kas veikta savlaicīgi un kvalitatīvi;

Vismaz 2 atsauksmes par Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2011.–2013. gads) savlaicīgu un kvalitātei atbilstošu preču piegādi, kas pēc apjoma ir līdzvērtīga veicamajai preču piegādei.

    - tehniskā piedāvājuma:

Pretendenta apliecinājums par piegādāto preču garantiju ne mazāk kā 5 (pieci) gadi, norādot bojājumu novēršanas laiku (stundās) garantijas periodā;

Piedāvāto sporta elementu vizualizācija (attēls vai skice) ar papildus informāciju, atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.1);

Piedāvāto sporta elementu atbilstības deklarācijas, sertifikāti un tehniskās pases.

  - Piedāvājums, kas sastāv no 7.1. punktā minētiem dokumentiem, iesniedzams slēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu ,,Iepirkumam ,,Ielu vingrošanas elementu piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. ĶND/2014/26”. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, telefons.

  - Piedāvājumam jābūt sastādītam latviešu valodā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem, cauršūtām, numurētām lapām, kam cauršūšanas vietai uzlīmēta lapiņa ar uzrakstu „Cauršūtas un numurētas __lapas”, kas apzīmogota ar Pretendenta zīmogu un parakstīta.

  - Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

  - Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā un divas apliecinātas kopijas. Dokumentiem un to kopijām piedāvājumā jābūt noformētiem atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

  - Pretendentam finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro. Pievienotās vērtības nodokļa summas, ja Pretendents ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, jānorāda atsevišķi.

- Piedāvājumu atvēršana

  - Piedāvājumu atvēršana plānota Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123, 2014. gada 11.augustā plkst.10:00.

  - Katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīts ar Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 23. panta pirmās un otrās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, Komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā Komisijas darbā. Ja piedāvājumu atvēršanas sēdē kāds no Komisijas locekļiem nav piedalījies, viņš šādu apliecinājumu paraksta nākamajā Komisijas sēdē, kurā piedalās.

  - Pēc apliecinājumu parakstīšanas Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.

  - Pēc piedāvājuma atvēršanas Komisija nosauc Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

  - Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un piedāvātās cenas nosaukšanas visi klātesošie Komisijas locekļi parakstās uz katra finanšu piedāvājuma.

  - Piedāvājumi, par kuriem ir iesniegts rakstisks atsaukums, netiek atvērti. Tie neatvērtā veidā tiek nosūtīti Pretendentam uz adresi, kas norādīta uz aploksnes.

  - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.

  - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sēdi slēdz.

  - Ja Pretendents pieprasa, Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā no Pretendenta rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas izsniedz Pretendentam šīs sēdes protokolu, nosūtot to uz pieprasījumā norādīto adresi.

- Pretendentu piedāvājuma noformējuma pārbaude, Pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Komisija veic slēgtā sēdē bez Pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes.

  - Komisijai ir tiesības:

    - pieprasīt, lai Pretendents iesniedz papildus informāciju vai paskaidrojumu par savu piedāvājumu. Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, Pretendentam tā jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas, nepieciešamības gadījumā Komisija var lemt par garāku/īsāku iesniegšanas termiņu;

    - pārbaudīt Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī pārbaudīt atsauksmē (atsauksmēs) norādīto informāciju, sazinoties ar atsauksmes devēju un/vai apsekojot atsauksmē/atsauksmēs norādītās vietas.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei un piedāvājumu vērtēšanai Komisija var pieaicināt ekspertu, kas dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno Komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai.

  - Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma nolikumā (7.punkta) norādītajām noformējuma prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu. Konstatējot atkāpes no nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma prasībām, Komisija izvērtē to būtiskumu un ietekmi uz turpmāko piedāvājumu vērtēšanas procesu un ir tiesīga lemt par tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

  - Pretendentu atlases laikā Komisija pēc Pretendentu iesniegtajiem atlases dokumentiem (nolikuma 7.punkts) pārbauda Pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām (nolikuma 4.punkts) un pieņem attiecīgu lēmumu. Ja Pretendents neatbilst kādai no nolikuma 4.punktā izvirzītajām prasībām, tā piedāvājums tiek noraidīts.

  - Ja juridiska persona ir veikusi reorganizāciju un jaunizveidotā sabiedrība ir tās saistību un tiesību pārņēmēja, pieredze kvalitatīvā vingrošanas laukuma elementu un ielu trenažieru piegādē un uzstādīšanā nolikumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta arī par laiku pirms reorganizācijas veikšanas. Šajā gadījumā Pretendents papildus nolikuma 7.1. punktos norādītajiem dokumentiem iesniedz Uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju, kas apliecina reorganizācijas pabeigšanu.

  - Pretendenta tehnisko spēju atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām tehniskajām prasībām (tehniskā specifikācija, nolikuma 4.punkts) un pieņem attiecīgu lēmumu.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs un finanšu piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē bez Pretendentu klātbūtnes. Vērtēti tiek to Pretendentu piedāvājumi, kuri, Komisijai veicot piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un tehnisko spēju pārbaudi, atzīti par atbilstošiem nolikumam.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisijas locekļi vērtē piedāvāto cenu euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

  - Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto finanšu piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

  - Komisija, ņemot vērā aritmētisko kļūdu labojumus, sagatavo finanšu piedāvājumu apkopojuma tabulu, sarindojot piedāvājumus no piedāvājuma ar zemāko cenu līdz piedāvājumam ar augstāko cenu katrai iepirkuma daļai.

  - Komisija pieņem lēmumu, ņemot vērā finanšu piedāvājumu apkopojuma tabulu.

- Nepamatoti lētu piedāvājumu pārbaude

  - Ja Komisija uzskata, ka konkrētais Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48. pantu.

  - Komisija pēc Pretendenta rakstiska pamatojuma saņemšanas pieņem lēmumu par Pretendenta turpmāko dalību iepirkuma procedūrā.

- Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana

  - Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Komisija, ja nav iespējas iegūt ziņas publiskajās datu bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās, pirms pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu:

    - pieprasa 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu, ko ne agrāk kā mēnesi pirms dokumenta iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

    - pieprasa 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu, ko ne agrāk kā mēnesi pirms dokumenta iesniegšanas dienas izdevis LR Uzņēmumu reģistrs (vai līdzvērtīga iestāde valstī, kur reģistrēts Pretendents) un kas apliecina, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par bankrotu.

Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas datu bāzes vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

  - Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kuram ir nolikumā izvirzītām prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kura finanšu piedāvājums ir ar viszemāko cenu un par kuru ir saņemta Pretendentam pozitīva 12.2. punktā minētā informācija, vai lemt par iepirkuma izbeigšanu bez iepirkuma līguma noslēgšanas.

  - Ja attiecīgajam iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai visi iesniegtie piedāvājumi ir atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām, kā arī piedāvājuma līgumcena pārsniegs Pasūtītāja budžeta iespējas, Komisijai ir tiesības lemt par iepirkuma izbeigšanu bez iepirkuma līguma noslēgšanas.

  - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai Pasūtītāja paziņojumā par iepirkuma līguma slēgšanu norādītajā termiņā neierodas slēgt līgumu, Komisijai ir tiesības pieņemt pamatotu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar citu Pretendentu, kas atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un kura finanšu piedāvājums ir nākamais ar viszemāko cenu attiecīgajam iepirkumam.

  - Par nolikuma 12.3. punktā minēto lēmumu 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā tiek paziņots Pretendentiem un 5 (piecu) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

- Iepirkuma līgums

  - Iepirkuma līgumā (Pielikums Nr. 4) nosaka visas tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju un Piegādātāju.

  - Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā ar dienu, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Paziņojums par noslēgto līgumu tiek publicēts Ķekavas novada mājas lapā internetā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

  - Pretendenta piedāvājumā norādītās cenas ir līgumcenas.

  - Noslēgtie iepirkuma līgumi, kā arī visi tā pielikumi, grozījumi un papildinājumi ir brīvās pieejamības informācija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

- Komisijas tiesības un pienākumi

  - Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības, kas izriet no nolikuma un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Komisijas sēdes tiek protokolētas, ievērojot normatīvo aktu prasības.

  - Komisija savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļiem. Komisijas locekļi ir tiesīgi balsot tikai “par” vai “pret”. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

  - Komisijai ir tiesības:

    - pieprasīt papildus informāciju no Pretendentiem par piedāvājumu, kā arī lai Pretendents izskaidro informāciju, ko tas sniedzis;

    - pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām, ievērojot normatīvo aktu prasības;

    - pieņemt motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - rīkoties saskaņā ar šajā nolikumā minēto un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

    - izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā vai neizskatīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

14.4.5.1.  Pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām.

14.4.5.2. Pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

14.4.5.3.  Pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība apturēta vai pārtraukta vai uzsākta tiesvedība par bankrotu.

14.4.5.4. Pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopumā lielāki par 150 euro, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

14.4.5.5. Pretendents neatbilst kādām citām iepirkuma nolikuma prasībām vai Pretendents ir sniedzis Pasūtītājam nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas;

14.4.5.6. Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu;

14.4.5.7. citos nolikumā paredzētajos gadījumos.

    - pārbaudīt Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Gadījumos, kad Komisija vai Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Komisijas vai Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

    - pārbaudīt Pretendenta iesniegtajās atsauksmēs norādītos datus, sazinoties ar Pretendenta uzrādīto atsauksmes sniedzēju.

    - pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu.

    - pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38. panta otro daļu.

    - pārbaudīt un labot aritmētiskās kļūdas piedāvājumos.

    - citas nolikumā minētās tiesības.

  - Komisijas pienākumi:

    - izskatīt un vērtēt Pretendentu piedāvājumus, ievērojot nolikuma prasības;

    - nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem;

    - ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas rakstveidā informēt Pretendentus par pieņemto lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūtīt attiecīgu paziņojumu Iepirkuma uzraudzības birojam;

    - veikt citus nolikumā minētos pienākumus.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības:

    - iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts ar norādi par saņemšanas datumu un laiku;

    - atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, rakstiski informējot par to Komisiju;

    - pieprasīt izskaidrot lēmumu par tā piedāvājuma noraidīšanu;

    - citas nolikumā minētās tiesības.

  - Pretendenta pienākumi:

    - pārliecināties, ka visi nolikumā norādītie dokumenti, pieprasītie skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi pilnībā iesniegti Pasūtītājam;

    - uzņemties atbildību par visu piedāvājumā norādīto ziņu patiesumu (gadījumā, ja Komisija, pārbaudot šīs ziņas, noskaidro, ka tās neatbilst patiesībai, attiecīgais Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā);

    - pilnībā segt piedāvājumu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultātiem;

    - saņemot uzaicinājumu slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja uzaicinājumā norādītajā termiņā noslēgt iepirkuma līgumu;

    - pieprasīt rakstveidā no Komisijas papildu informāciju par nolikumu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;

    - saņemot Komisijas pieprasījumu sniegt informāciju nolikumā paredzētajos gadījumos, norādīto informāciju sniegt 3 (triju) darbdienu laikā no Komisijas pieprasījuma parakstīšanas dienas;

    - citi nolikumā minētie pienākumi.

- Pielikumi:

  - Tehniskā specifikācija –prasības (Pielikums Nr. 1).

  - Pieteikuma iepirkumam veidlapa (Pielikums Nr. 2).

  - Finanšu piedāvājuma veidlapa (Pielikums Nr. 3).

  - Līguma projekts (Pielikums Nr. 4);

  - Uzstādīšanas vietu topogrāfija (Pielikums Nr.5).

Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – PRASĪBAS

## „Ielu vingrošanas elementu piegāde un uzstādīšana”

Identifikācijas Nr. ĶND/2014/26

| N. p. k. | Konstrukcijas nosaukums | Attēli | Tehniskās prasības | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vingrošanas stienis trīs augstumos ar uzstādīšanu iebetonējot |  | H1=2,0 m, H2=2,3m, H3=2,6m (augstums no grunts virsmas), L=4,2m (vingrošanas stieņu kopējais platums. Vertikālo metāla cauruļu diametrs ir 108 mm, sienas biezums 3.2mm, ar sfērisku uzgali. Horizontālo metāla cauruļu diametrs 33,7 mm, sienas biezums 3.2mm. Iebetonēšanas dziļums ne mazāk kā 100 cm. | Gab. | 2 |
| 2. | Līdztekas ar uzstādīšanu iebetonējot |  | H=1,3m (augstums no grunts virsmas), L=2,2m(līdzteku garums), B=0,55m(platums starp līdztekām). Spraišļu augstums no grunts virsmas 0,3m. Metāla cauruļu diametrs 48,3 mm, sienas biezums 3.2mm. Iebetonēšanas dziļums ne mazāk kā 70cm. | Gab. | 2 |
| 3. | Zviedru siena ar divām sekcijām ar uzstādīšanu iebetonējot |  | H=2,6m(augstums no grunts virsmas), L=2,9m(zviedru sienas platums). Vertikālo metāla cauruļu diametrs ir 108 mm, sienas biezums 3.2mm, ar sfērisku uzgali. Horizontālo metāla cauruļu diametrs 33,7 mm, sienas biezums 3.2mm. Attālums starp horizontālajām caurulēm 200 mm. Iebetonēšanas dziļums ne mazāk kā 100 cm | Gab. | 2 |
| 4. | Pumpēšanās stienis trīs augstumos ar uzstādīšanu iebetonējot |  | H1=0,2m, H2=0,4m, H3=0,6m(augstums no grunts virsmas), L=4,2m. Vertikālo metāla cauruļu diametrs ir 108 mm, sienas biezums 3.2mm, ar sfērisku uzgali. Horizontālo metāla cauruļu diametrs 33,7 mm, sienas biezums 3.2mm. Iebetonēšanas dziļums ne mazāk kā 60 cm, balsti pamatos | Gab. | 2 |
| 5. | Vēdera preses soliņš ar uzstādīšanu iebetonējot |  | H1=0,35m, H2=0,2m(augstums no grunts virsmas. L=2,3m (sola virsmas garums), B=0,7m (sola virsmas platums). Vertikālo metāla cauruļu diametrs 33.7mm, sienas biezums 3.2mm, horizontālo metāla cauruļu diametrs 33,7mm, sienas biezums 3.2mm. Soliņa virsma – perforēts metāla siets, ne mazāk kā 5mm biezs. Iebetonēšanas dziļums ne mazāk kā 60cm. | Gab. | 2 |
| 6. | Horizontālās trepes ar uzstādīšanu iebetonējot |  | H=2,3m(augstums no grunts virsmas), L=3,6m(horizontālo trepju garums), B=1,5m(horizontālo trepju platums). Vertikālo metāla cauruļu diametrs ir 108 mm, sienas biezums 3.2mm, ar sfērisku uzgali. Horizontālo metāla cauruļu diametrs 33,7 mm un 42.4mm, sienas biezums 3.2mm. Iebetonēšanas dziļums ne mazāk kā 100 cm. Attālums starp pakāpieniem 400mm. | Gab. | 2 |
| 7. | Informācijas stends ar uzstādīšanu iebetonējot |  | H=1,2m(augstums no grunts virsmas) L=0,7m(stenda platums). Metāla cauruļu diametrs 33.7mm, sienas biezums 3.2mm. Lokšņmetāls 2mm biezs. Iebetonēšanas dziļums ne mazāk kā 60cm. | Gab. | 2 |

- Izvietošanas vietas (Pielikums Nr.5):

1.1. Ķekavas sākumskolas sporta laukums, Skolas iela 4, Ķekava, Ķekavas pagasts;

1.2. Zaļā iela 4, Titurga, Ķekavas novads.

- Paredzamā platība elementu uzstādīšanai – 100 – 120m2.

- Konstrukcijas uzstādāmas atbilstoši DIN 79000:2012 standarta prasībām.

- Metāla konstrukcijas pilnībā cinkotas ar karsto cinkošanas metodi.

- Konstrukcijas iebetonēšanas dziļums no 0.5 līdz 1,0 m.

- Konstrukciju kalpošanas ilgums ne mazāk kā 25 gadi.

- Garantijas laiks – ne mazāk kā 5 gadi.

- Pirms ielu vingrošanas konstrukciju uzstādīšanas, jāizstrādā vingrošanas elementu izvietošanas skice ar piesaisti plānotajai izvietošanas vietai, saskaņojot to ar Pasūtītāju un ar būtiskākajiem izmēriem, t.sk. horizontālo un vertikālo cauruļu diametriem un sienu biezumiem.

- Uzstādīšanu veikt, lai konstrukciju izvietojums netraucētu veikt vingrojumus uz visām konstrukcijām vienlaicīgi

- Pēc uzstādīšanas izveidot smilšu segumu 15 cm biezumā minimāli līdz 2 m attālumam no konstrukcijas.

- Pretendentam jāparedz darbu apjomu tabulā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama vingrošanas elementu piegāde un uzstādīšanas darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

Pielikums Nr.2

PIETEIKUMS IEPIRKUMAM

,,Ielu vingrošanas elementu piegāde un uzstādīšana”

(identifikācijas Nr. ĶND/2014/26)

Saskaņā ar iepirkuma „Ielu vingrošanas elementu piegāde un uzstādīšana” nolikumu, apakšā parakstījies, apliecinu, ka ___________________________________ (Pretendenta nosaukums/vārds uzvārds):

- Piekrītam iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantējam iepirkuma nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- Netiekam likvidēti, pasludināti par maksātnespējīgiem, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par bankrotu.

## Nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kur sabiedrība reģistrēta, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

- Apzināmies un saprotam, ka Pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

Pretendenta nosaukums/Vārds Uzvārds:

Vien. reģistrācijas Nr./pers. kods:

Juridiskā adrese:

Faktiskā adrese:

Bankas nosaukums:

Bankas kods:

Konta Nr.:

Kontaktpersona: _____________________________ (vārds, uzvārds) _______________________ (tālruņa Nr.)

_______________________ (faksa Nr.)

Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu.

Datums: _______________

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

Pielikums Nr.3

Iepirkuma procedūras

,, Ielu vingrošanas elementu piegāde un uzstādīšana”

Finanšu piedāvājums

Iepazīstoties ar Iepirkuma procedūras „Ielu vingrošanas elementu piegāde un uzstādīšana” nolikumu un pielikumiem, kuru saņemšana ar šo ir apliecināta, mēs, parakstījuši šo dokumentu, piedāvājam, saskaņā ar procedūras nolikumu, piegādāt un uzstādīt nolikumā norādītās preces par šādu cenu (cenā iekļauti visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN), piegādes un montāžas izmaksas, kā arī citi izdevumi, kas saistīti ar līguma izpildi) :

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena bez PVN, EUR | Summa bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vingrošanas elementu izvietojuma skices izstrāde un saskaņošana | gab | 1 |  |  |
| 1.1. | Vingrošanas stieņi trīs augstumos | gab | 2 |  |  |
| 1.2. | Līdztekas | gab | 2 |  |  |
| 1.3. | Zviedru siena | gab | 2 |  |  |
| 1.4. | Pumpēšanās stieņi | gab | 2 |  |  |
| 1.5. | Vēderpreses soliņš | gab | 2 |  |  |
| 1.6. | Horizontālās trepes | gab | 2 |  |  |
| 1.7. | Informācijas stends | gab | 2 |  |  |
| 2. | Vingrošanas elementu montāža un uzstādīšana |  |  |  |  |
| 2.1. | Konstrukciju transports | gab | 14 |  |  |
| 2.2. | Būvbedres rakšana (ar rokām) | m3 | 5 |  |  |
| 2.3. | Konstrukciju uzstādīšana | gab | 14 |  |  |
| 2.4. | Pamatu betonēšanas darbi (betons B15, betona iestrāde, sablīvēšana), smilšu laukuma izveide 15 cm biezumā, vismaz līdz 2 m attālumam no konstrukcijām | m3 | 5 |  |  |
|  |  | KOPĀ, EUR bez PVN |  |
|  |  | PVN 21% |  |
|  |  | SUMMA, EUR ar PVN |  |

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

(Vieta, datums) _________, 2014. gada ____. ___________

Pielikums Nr.4

LĪGUMS Nr. ___

Par Ielu vingrošanas elementu piegādi un uzstādīšanu

Ķekavā, Ķekavas novadā	2014.gada __. _______

__________, reģ.Nr. __________, tās _____________ personā, kurš darbojas uz ___________ pamata, tālāk saukts “PASŪTĪTĀJS", un __________, reģ.Nr. _______________, tās valdes locekļa _______ personā, kurš darbojas uz ________ pamata, personā, turpmāk saukts „IZPILDĪTĀJS” no otras puses, noslēdz līgumu par sekojošo:

1.	LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Ielu vingrošanas elementu piegādi un uzstādīšanu (turpmāk - „preces”) un to garantijas apkalpošanu atbilstoši līguma tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītajam Preču daudzumam un specifikācijai par kopējo līguma summu ___________ EUR (_______), tajā skaitā PVN _____ EUR (_______) saskaņā ar finanšu piedāvājumu (2.pielikums).

2.	SAMAKSAS VEIDS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma ietvaros PASŪTĪTĀJS veiks maksājumus EUR bezskaidras naudas norēķinu veidā uz IZPILDĪTĀJA kredītiestādes kontu.

2.2. PASŪTĪTĀJS samaksā līguma summu IZPILDĪTĀJAM par precēm 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad puses ir parakstījušas preču nodošanas – pieņemšanas aktu, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izsniegto pavadzīmi.

3. PIEGĀDES TERMIŅŠ UN VIETA

  - IZPILDĪTĀJS veic preču piegādi ________(dienu) laikā pēc šī līguma noslēgšanas.

  - Preces jāpiegādā un jāuzstāda saskaņā ar PASŪTĪTĀJA norādītajām un saskaņotajām vietām.

  - Līguma 1.1.punktā minēto Preču piegādi Puses apliecina ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru PASŪTĪTĀJAM jāapstiprina 3 (trīs) darba dienu laikā, izņemot 3.5. punktā aprakstīto gadījumu. Nodošanas – pieņemšanas akts jāsastāda 3 (trīs) eksemplāros.

  - Nodošanas – pieņemšanas aktā tiek atspoguļots saņemto un nodoto preču daudzums, atzīme par Preču atbilstību tehniskajai specifikācijai un kvalitāte, summa, kas maksājama saskaņā ar līgumu.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt IZPILDĪTĀJA piegādātās Preces, ja PASŪTĪTĀJS, pieņemot Preces, konstatē, ka Preces ir nekvalitatīvas, bojātas, ja tās nav darba kārtībā, satur kādus citus defektus, ja tās nav pilnā komplektācijā vai neatbilst līguma noteikumiem un iepirkuma nolikuma tehniskai specifikācijai. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, un šo aktu iesniedz IZPILDĪTĀJAM.

  - Pēc IZPILDĪTĀJA paziņojuma par PASŪTĪTĀJA norādīto trūkumu novēršanu PASŪTĪTĀJS veic atkārtotu Preču pieņemšanu līgumā noteiktajā kārtībā.

- PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - IZPILDĪTĀJS apņemas:

    - Veikt preču piegādi atbilstoši līguma 3. nodaļas un 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām. Preces, kuras tiek piegādātas, nav iepriekš lietotas, tajās nav iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes;

    - Pirms preču piegādes ar PASŪTĪTĀJA kontaktpersonu saskaņot piegādes laiku un montāžas vietu;

    - PASŪTĪTĀJAM  iesniegt preču atbilstības deklarācijas, tehniskās pases un lietošanas instrukcijas latviešu valodā pie preču nodošanas-pieņemšanas;

    - Nodrošināt preču garantiju atbilstoši līguma 6. nodaļai.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas:

    - Veikt samaksu par piegādātajām precēm atbilstoši līguma 2. nodaļai.

    - Preču garantijas remonta nepieciešamības gadījumā informēt IZPILDĪTĀJU par radušos bojājumu raksturu un bojāto preču atrašanās vietu.

- PUŠU ATBILDĪBA PAR SAISTĪBU NEIZPILDI

  - Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas saistības līgumā noteiktajos termiņos, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto darba dienu.

  - Ja PASŪTĪTĀJS nemaksā IZPILDĪTĀJAM līgumā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto darba dienu.

- GARANTIJAS

  - Piegādātajām precēm garantijas laiks norādīts Tehniskajā specifikācijā (ja vien IZPILDĪTĀJS savā piedāvājumā nav norādījis garāku termiņu). Garantijas laiku sāk skaitīt no pavadzīmes parakstīšanas brīža. Garantijas saistību izpilde tiek veikta bez maksas.

  - Ja Preces garantijas laikā tiek nosūtītas apmaiņai vai remontam, transporta izdevumus apmaksā IZPILDĪTĀJS.

  - Garantijas saistības ir spēkā ar nosacījumu, ja PASŪTĪTĀJS ievēro Preču ekspluatācijas/lietošanas noteikumus, kas iesniegti PASŪTĪTĀJAM.

- LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

  - Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt tā nosacījumus, noformējot rakstisku vienošanos, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas par pasūtījuma izpildi gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, stihiskas nelaimes un citas darbības, kas tiešā veidā ietekmē šā līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un novērst.

  - Nepārvaramas varas iestāšanās ir jāapstiprina ar kompetentu institūciju izziņu. Pusēm nekavējoties jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu pusēm zaudējumu veidošanos.

  - Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nokavē preces piegādi ilgāk kā 10 (desmit) dienas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusējā kārtībā izbeigt šo līgumu, paziņojot par to rakstiski otrai pusei 5 (piecas) dienas iepriekš.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Visi strīdi, kas Pusēm rodas šī līguma sakarā, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta 1 (viena) mēneša laikā, strīds nododams izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - PASŪTĪTĀJA kontaktpersona līguma izpildes nodrošināšanai –__________ t.______ e-pasts:_____,

  - kontaktpersona līguma izpildes nodrošināšanai - _______________, t. ____________, e-pasts: ________________.

  - Puses rakstiski informē viena otru par pilnvaroto pārstāvju vai to sakaru līdzekļu izmaiņām 3 (trīs) darba dienu laikā.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem 1 (vienu) saņem PASŪTĪTĀJS, 1 (vienu) - IZPILDĪTĀJS.

- PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN NORĒĶINU KONTI

| Pasūtītājs Nosaukums Adrese: Reģ. Nr. Konts Nr.: Banka Kods: _____________________ Vārds, uzvārds z.v. | Izpildītājs Nosaukums Adrese: Reģ. Nr. Konts Nr.: Banka Kods: _____________________ Vārds, uzvārds z.v. |
| --- | --- |

Pielikums Nr.5

Uzstādīšanas vietu topogrāfija

Pievienoti kā atsevišķi faili