Atbildes iepirkumā

„Ķekavas mūzikas skolas fasādes vienkāršota renovācija (atjaunošana)”

ID Nr. ĶNP/2015/12

05.05.2015.

1. Jautājums: Tāmes specifikācijā nav iekļauts būvlaukuma aprīkošana. Vai būs iespējams izmantot skolas telpas strādnieku izmitināšanai?

Atbilde: Strādnieki varēs izmantot skolas noteiktas telpas un WC no pl. 9.00-18.00

2. Jautājums:Vai būs paredzēta vieta materiālu izvietošanai?

Atbilde:  Materiālus varēs novietot nožogotā skolas dārzā ( neskādējot dārza iekārtojumu, teritorija nav apsargāta) ,  instrumentus varēs uzglabāt noteiktās skolas telpās (skolā ir signalizācija un to apsargā ‘’Koblenz’’)

3. Jautājums:Vai pieļaujams celtniecības sastatnes uzstādīt uz visām fasādes plaknēm vienlaicīgi?

Atbilde:  Jā.

4. Jautājums:Cenu piedāvājumā jāiekļauj ūdens un elektrības izmaksas?

Atbilde: Nē.

5. Jautājums:Vai ir pieļaujams izmantot tonēto dekoratīvo apmetumu?

Atbilde: Jā.

6. Jautājums:Vai ir pieļaujams piedāvāt siltināšanas materiālu (akmensvates) analogus?

Atbilde: Jā, bet tikai cieto akmens vati, kas paredzēta ārsienu siltināšanai un atbilst siltumizolācijas koeficenti.

7. Jautājums:Ja siltināmais tiešais laukums pēc tehniskās specifikācijas ir 430+230=660 m2, tad kā sastatņu laukums var būt tikai 500 m2, ņemot vērā, ka pamati jau ir nosiltināti, tad papildus vēl sanāk X m2?

Atbilde:  Pēc  projekta fasāde ir  610 m2 (akmens vate paredzēta vairāk dēļ atgriezumiem).  Jebkurā gadījumā fasādes kvadratūra no sastatņu kvadradūras atšķiras. Izskaidrojums – sastatnes nemontē līdz pašam jumtam un tās nepārklājas stūru iekšpusēs, līdz ar to kvadratūras atšķiras.

8. Jautājums:Kas ir egalizācijas krāsa, kas minēta tehniskajā specifikācijā?

Atbilde:  Fasādes krāsa ar silikona krāsas īpašībām. Matēta. TONĒJAMA.Noturīga pret slīpām lietusgāzēm, ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību un silikātkrāsām raksturīgam īpašībām. Sevišķi piemērota kā egalizācijas krāsojums jauniem, pleķaini nožuvušiem minerālajiem apmetumiem. Krāsa ir viegli uzklājama, nav redzamas salaiduma vietas, tai ir laba segtspēja un aizpildīšanas spēja. Krāsojums ir noturīgs pret sārmiem un sevišķi noturīgs pret atmosfēras iedarbību. Krāsojums garantē augstu ūdens tvaiku un CO2 caurlaidību.

9. Jautājums: Kas notiek ar esošām ūdens noteku piltuvēm, kuras no malas skatoties nepilda savu funkciju, ūdens tek garām?

Atbilde:  Tāmes specifikācijā ir norādīts par šiem elementiem – Nr.28 (tai skaitā arī lietus savākšanas piltuve)

10. Jautājums: Kas notiek ar esošajiem kabeļiem uz fasādes?

Atbilde:  Kabeļi tiek iestrādāti (paliek zem siltinājuma) fasādē, atzīmējot esošos kabeļus-vadus nelielā shēmā, vēlāk nododot direktorei.

11. Jautājums: Kas notiek ar cokola siltinājuma skārda iesegumu?

Atbilde:  Skārda iesegums paliek – netiek demontēts- siltinājums tiek klāts pa virsu.

12. Jautājums:Paskaidrojuma rakstā minēts, ieejas zonā 1 flīzēs augstumā būs nepieciešams veikt flīzēšanas darbus. Šāda pozīcijā tāmē nav iekļauta.

Atbilde:  Jā, ieejas zonā jānoņem un jāauzstāda granīta apmale (8 cm augstumā, 12 tekošie metri). Var izmantot esošās flīzes, ja tās noņemot netiek bojātas.

13. Jautājums: Kas notiek ar skolas uzrakstu un karogu mastiem?

Atbilde: Skolas uzraksts un  dekors-lira jāpārnes tā, lai tie būtu tādā attālumā kā pašreiz tie atrodas no sienas, jānostiprina tā, lai neapdraud veselību vai pat dzīvību. Burti un liras kronšteini jāpārkrāso-jāatjauno (melns) jo demontējot,  pagarinot kronšteinus tie visdrīzāk tiks bojāti. Burti izvietoti uz  40 kronšteiniem, lira uz 13.

Precizējumi:

1. Tā kā pie skolas apskates konstatēts, ka jāveic dekoru noņemšana un uzlikšana (jautājums Nr 13), kā arī flīzēšanas darbi ieejas zomā (jautājums Nr 12), šīs pozīcijas jāiekļauj tāmē.

2. Tāmē neiekļauj pozīciju Neparedzētie izdevumi!