APSTIPRINĀTS

Ķekavas novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas

2016. gada 11.maija lēmumu

protokols Nr.24

IEPIRKUMA

„AUTOSERVISA PAKALPOJUMI PAŠVALDĪBAS UN TO IESTĀŽU AUTOTRANSPORTAM PĒC NEPIECIEŠAMĪBAS”

IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. ĶNP 2016/18

NOTEIKUMI

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads 2016

Pasūtītājs:

Ķekavas novada pašvaldība, Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123, Latvija.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts

  - Iepirkuma priekšmets ir visa veida remontdarbu nodrošināšana visām Ķekavas novada pašvaldības un to iestāžu auto transporta vienībām, tajā skaitā: dažāda veida diagnostikas darbi, tehniskās apkopes darbi, motora remontdarbi, riepu remontdarbi, virsbūves remontdarbi, piekares remontdarbi, elektronikas remontdarbi, riteņu ģeometrijas regulēšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

  - Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu.

  - Tehniskā specifikācija satur obligātas prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.

  - Pasūtītājs iepirkuma procedūras rezultātā noslēgs iepirkuma līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.pantu – pakalpojuma līgums.

  - Pasūtītājam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā pārtraukt iepirkumu.

  - Iepirkuma CPV kods: 50112000-3 (automobiļu remonta un apkopes pakalpojumi).

- Līguma izpildes vieta un laiks

    - Pretendentam jānodrošina pakalpojums pēc iespējas tuvāk (bet ne tālāk par 20 km rādiusā) Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkai, kas atrodas Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123, Latvijā.

    - Līguma izpildes laiks - trīs gadi no līguma noslēgšanas brīža nepārsniedzot 41999,99 EUR līguma summu līguma izpildes laikā.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

      - Iepazīties un saņemt noteikumus pretendenti var Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 2.stāvā 30.kabinetā, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., darba laikā (p. 8.00-18.00; o. 8.00-17.00; t. 8.00-17.00; c. 9.00-19.00; p. 8.00-14.00; pārtraukums 13.00 - 14.00) vai elektroniski nosūtot pieprasījumu uz iepirkumi@kekava.lv .

      - Pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz līdz 2016.gada 30.maijam plkst.11:00 Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Klientu apkalpošanas centrā, 1.stāvā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123, Latvijā.

      - Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jāatbilst noteikumos un tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.

      - Pretendentam uz piedāvājuma aploksnes ir jānorāda:

3.4.1 pretendenta nosaukums,

3.4.2. pretendenta adrese

3.4.3. norāde: „Iepirkumam „Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam” (iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/18)”.

      - Pretendenta piedāvājumu, kurš nebūs iesniegts noteiktajā termiņā, komisija neizskatīs un atdos atpakaļ pretendentam neatvērtu.

      - Pretendenti tiek reģistrēti piedāvājumu iesniegšanas secībā.

      - Kontaktpersonas: par noteikumiem - Ķekavas novada pašvaldības Juridiskās daļas juriste Ilga Viegliņa, iepirkumi@kekava.lv; t.67935888, par tehnisko specifikāciju - Ķekavas novada pašvaldības Saimnieciskās daļas vadītājs Andris Jēkabsons; iepirkumi@kekava.lv, t.67847165.

- Saziņa

- Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresēto piegādātāju iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu, e-pastu. Saziņas dokumentu, kas nosūtīts pa faksu vai e-pastu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. Saziņas dokuments, kas nosūtīts pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

- Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

- Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Noteikumos norādīto Pasūtītāja pasta adresi, e-pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

- Pasūtītājs (iepirkuma komisija) sniegs papildu informāciju par iepirkuma noteikumiem pēc rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts Pasūtītāja kontaktpersonai, informāciju nosūtot piegādātājam, kas uzdevis jautājumu.

- Papildu informācijas par iepirkuma noteikumiem (atbildes uz jautājumiem un skaidrojumi) sniegšana tiek nodrošināta 3 (trīs) darba dienu laikā, ja piegādātājs informāciju pieprasījis savlaicīgi.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājuma derīguma termiņam jābūt spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

6.1. Piedāvājuma dokumenti sastāv no pretendenta atlases dokumentiem un pretendenta piedāvājuma.

6.2. Pretendents piedāvājumā norāda kopējo piedāvājuma cenu euro bez PVN, tam pilnībā jāatbilst tehniskajai specifikācijai, kā arī piedāvājums jānoformē saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu, kas jāiesniedz drukātā veidā.

6.3. Visiem dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam.

6.4. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā un aizzīmogotā aploksnē vienā eksemplārā vai jānosūta pa pastu, nodrošinot, lai piedāvājums tiktu saņemts Ķekavas novada pašvaldībā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Visiem iesniedzamiem materiāliem jābūt cauršūtiem, parakstītiem un ar sanumurētām lappusēm. Piedāvājumu paraksta uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot pilnvaru.

6.5. Piedāvājums drukātā formātā tiek iesniegts 2 (divos) eksemplāros – 1 (viens) eksemplārs ar norādi „ORIĢINĀLS”, 1 (viens) eksemplārs ar norādi „KOPIJA”.

7. Prasības pretendentiem

7.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā:

7.1.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

7.1.2. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja:

7.1.2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

7.1.2.2.pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

7.1.2.3. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

7.1.3. 7.1.1. un 7.1.2.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā Pretendenta dalībniekiem, kā arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

7.1.4. Pretendentam ir kvalificēts personāls atbilstoši iepirkuma priekšmetam, t.sk. kvalificēts darbinieks darbam ar elektroiekārtām un dīzeļiekārtām.

7.1.5. Pretendents pēdējo trīs pilnu gadu laikā ir sekmīgi īstenojis vismaz 3 (trīs) juridisku personu apkalpošanu, kas pēc satura, apjoma un sarežģītības atbilst līgumam, kas ir noslēdzams šī iepirkuma rezultātā.

7.2. Pretendenta atlases iesniedzamie dokumenti:

7.2.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kas ir saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums)

7.2.2. Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētajiem nosacījumiem, kas būtu par pamatu pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības.

    - Pretendenta apstiprināts pretendenta pēdējo 3 (trīs) gados veikto darbu saraksts atbilstoši veidnei. (3.pielikums).

    - Pretendentam jāiesniedz vismaz 2 (divas) atsauksmes no juridiskās personām par veikto darbu (autoservisa pakalpojumu sniegšanu) izpildi. Atsauksmēs jāiekļauj veikto darbu saturs un apjoms, darbu veikšanas laiks, norāde, ka darbu veikšana ir pilnībā pabeigta, kā arī informācija par sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Atsauksmēm jābūt tādām, kuras parakstījusi attiecīgo darbu pasūtītāja paraksttiesīgā persona (iestādes vai uzņēmuma vadītājs).

Lai pārliecinātos par atsauksmē sniegto ziņu patiesumu, Iepirkuma komisija var vērsties pie pretendenta norādītā darbu pasūtītāja, kuram būs jāsniedz atsauksme par pretendentu, norādot visu iepriekš minēto informāciju. Šaubu gadījumā priekšroka tiks dota jaunākajai atsauksmei (noteicošs ir atsauksmes izdošanas datums). Pasūtītāja izdotajām atsauksmēm informatīvs raksturs un tās netiks ņemtas vērā.

    - Personāla saraksts, kurā uzrāda personas iegūto kvalifikāciju (autoatslēdznieks automehāniķis, speciālisti darbam ar elektroiekārtām un dīzeļiekārtām), klāt pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina iegūto kvalifikāciju. Informāciju papildina uzrādot katra darbinieka nostrādāto laiku profesijā.

    - C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma kopiju ar konkrētā autoservisa atrašanās adresi, kur pretendents piedāvā sniegt pakalpojumu.

    - Piedāvājums atbilstoši tehniskajai specifikācijai (4. Pielikums).

8. Iepirkuma līgums un tā noslēgšanas kārtība.

  - Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums.

8.2. Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir divi kalendārie gadi vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

8.3. Iepirkuma līgums tiks slēgts ar pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

9. Apmaksas nosacījumi

9.1. Darbu apmaksu pēc iesniegtajām pavadzīmēm un parakstītiem pieņemšanas aktiem veic Ķekavas novada pašvaldība vai tās iestādes.

9.2. Apmaksa tiek veikta par iepriekš saskaņotiem un faktiski izpildītiem darbiem.

10. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

10.1. Iepirkuma komisijas tiesības:

    - Pieprasīt no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā rakstiskus precizējumus par iesniegtajiem dokumentiem un piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

    - Veikt labojumus pretendenta piedāvājumā, ja tajā konstatētas aritmētiskas kļūdas, un noraidīt piedāvājumu, ja pretendents nepiekrīt kļūdu labojumam.

    - Noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu.

    - Pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

    - Neizskatīt un noraidīt piedāvājumus, ja pretendents nav iesniedzis atbilstošus pretendenta novērtēšanas dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst noteiktajām prasībām.

    - Pirms lēmuma pieņemšanas pārliecināties par pretendenta iesniegtās informācijas patiesumu.

    - Likumā paredzētajos gadījumos izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Noteikt iepirkuma procedūras uzvarētāju.

    - Noteikt citas normatīvajos aktos paredzētās tiesības.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - Izskatīt un izvērtēt iesniegtos pretendentu piedāvājumus.

    - Likumā paredzētajos gadījumos sniegt paskaidrojumus pretendentiem par pieņemtajiem lēmumiem.

    - Citi normatīvajos aktos paredzētie pienākumi.

- Piedāvājumu vērtēšana, piedāvājuma izvēles kritēriji un lēmuma pieņemšana

- Iepirkuma komisija:

    - pārbaudīs piedāvājumu atbilstību norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst iepirkuma dokumentu prasībām.

    - pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām.

    - no visiem prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājumu vērtēšana notiek pēc izdevīguma punktu metodes. Maksimālais punktu skaits 100 (viens simts) punkti. Par visizdevīgāko piedāvājumu Komisija nosaka piedāvājumu, kurš ieguvis visaugstāko vērtējumu saskaņā ar iepirkuma noteikumos norādītajiem piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijiem. Vērtēšanā iegūtais punktu skaits tiek noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata.

| 10.1.4. | Vērtēšanas kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- |
| K1 | Finanšu piedāvājums noteiktajiem remontdarbiem, EUR (bez PVN) | 50 |
| K2 | Finanšu piedāvājums stundas darba likmei, EUR (bez PVN) | 35 |
| K3 | Auto servisa atrašanās vieta norādītajā maršrutā*, km | 15 |
|  | Maksimālais pieejamais punktu skaits (K1+K2+K3) | 100 |

* - Pretendents norāda attālumu maršrutā - Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēka         AUTOSERVISS          Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēka (Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123, Latvijā), kas tiek noteikta pēc tuvākā iespējamā maršruta, braucot pa koplietošanas ceļiem saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem.

Kritērijā K1 „Finanšu piedāvājums noteiktajiem remontdarbiem, EUR (bez PVN)” piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lētāko saskaņā ar šādu formulu:

K1 = Czc / Cpc x 50, kur:

Czc – viszemākā piedāvātā cena;

Cpc – vērtējamā piedāvājuma cena.

Kritērijā K2 „Finanšu piedāvājums stundas darba likmei, EUR (bez PVN)” piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lētāko saskaņā ar šādu formulu:

K2 = Czc / Cpc x 35, kur:

Czc – viszemākā piedāvātā cena;

Cpc – vērtējamā piedāvājuma cena.

Kritērijā K3 „Auto servisa atrašanās vieta norādītajā maršrutā*, km” piedāvājumam ar tuvāko attālumu maršrutā, tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret tuvāko maršrutu saskaņā ar šādu formulu:

K3 = Ctm / Cvm x 15, kur:

Ctm – tuvākais maršruts, km;

Cvn – vērtējamais maršruts, km.

Kopvērtējums katram piedāvājumam tiks iegūts, saskaitot visos kritērijos (K1 – K3)

iegūtos punktus.

    - Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

  - Pretendenta tiesības un pienākumi

Katram pretendentam likumā paredzētajā kārtībā un termiņā ir tiesības pieprasīt pasūtītājam un iepirkumu komisijai sniegt paskaidrojumus par komisijas pieņemtajiem lēmumiem, pārsūdzēt pasūtītāja un iepirkuma komisijas rīcību vai pieņemto lēmumu, kā arī citas tiesības un pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija.

- Pieteikums dalībai.

- Veikto darbu saraksts.

- Tehniskais piedāvājums.

- Finanšu piedāvājuma forma.

1. pielikums

„Autoservisa pakalpojumi pašvaldības

un to iestāžu autotransportam pēc nepieciešamības”

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/18

Tehniskā specifikācija

      - Iepirkuma mērķis

Iepirkuma mērķis ir nodrošināt visa veida remontdarbus (pēc nepieciešamības) visām Ķekavas novada pašvaldības un to iestāžu auto transporta vienībām, tajā skaitā: dažāda veida diagnostikas darbi, tehniskās apkopes darbi, dzinēja remontdarbi, riepu remontdarbi, virsbūves remontdarbi, piekares remontdarbi, elektronikas remontdarbi, riteņu ģeometrijas iestatīšana.

2. Pakalpojuma veikšana

2.1. Pakalpojuma sniedzēja pārstāvis, saņemot pieteikumu automašīnas remontam, veic tā tehniskā stāvokļa novērtējumu un sagatavo nepieciešamo remonta darbu sarakstu iekļaujot pilnīgi visas izmaksas, tajā skaitā norādot atsevišķi darba stundu skaitu, citas remontdarbu izmaksas, materiālu un rezerves daļu izmaksas. Remontdarbu izmaksu tāmes sagatavošana tiek nodrošināta bez maksas. Ne ilgāk kā 1 darba dienas laikā izmaksu tāmi nosūta atbildīgai personai pa e-pastu. Darbus uzsāk nekavējoties pēc saskaņošanas ar pašvaldības atbildīgo personu par autoremontiem.

2.2. Attālums maršrutā - Ķekavas novada pašvaldības   administrācijas ēka              AUTOSERVISS -                 Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēka (Adrese: Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123, Latvijā,) kas tiek noteikta pēc tuvākā iespējamā maršruta, braucot pa koplietošanas ceļiem saskaņā, ar ceļu satiksmes noteikumiem. Jānorāda attālums un jāpievieno izdruka ar paredzēto maršrutu. Attāluma noteikšanai tiks izmantota internetā vietnē http://maps.google.com pieejamā informācija.

3. Servisam jābūt aprīkotam ar:

Minimālās prasības

3.1. atbilstošas celtspējas auto pacēlāji (divi - ne mazāk kā 4 tonnas, pieci - ne mazāk kā 3 tonnas)

3.2. metināšanas pusautomātu

3.3. gaismas ierīču pārbaudes stendu

3.4. riepu montāžas, balansēšanas stendu (nodrošinot sezonālās uzglabāšanas iespējas)

3.5. ritošās daļas ģeometrijas pārbaudes stendu

3.6. bremžu stendu

3.7. amortizatoru diagnostikas stendu

3.8. kondicioniera diagnostikas un uzpildes iekārtu

3.9. programmnodrošinājumu – Informācijas sistēma auto darbnīcām (Autodata vai ekvivalents)

3.10. automašīnu ražotāja vai cita neatkarīga piegādātāja diagnostikas un remonta informācijas datubāzes elektroniskās tiešsaistes pieslēgumam

3.11. programmnodrošinājumu – veikto darbu, mainīto rezerves daļu un nobraukuma uzskaitei un datu saglabāšanai līguma darbības laikā katrai remontā bijušai automašīnai.

- Pašvaldības un to iestāžu vieglās pasažieru automašīnas

Vieglās pasažieru automašīnas, kurām autoservisa pakalpojumi veicami pēc nepieciešamības:

| Npk | Numurs | Marka, modelis | Gads | Degviela | ātrumkaste | dz.til-pums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HK2839 | VW GOLF VARIANT | 2002 | Dīzeļdegviela | meh. | 1896 |
| 2 | HK8323 | VW GOLF VARIANT | 2003 | Dīzeļdegviela | meh. | 1896 |
| 3 | HS2499 | VW GOLF VARIANT | 2003 | Dīzeļdegviela | meh. | 1896 |
| 4 | HC2719 | VOLVO S80 | 2002 | Dīzeļdegviela | autom. | 2401 |
| 5 | FN145 | TOYOTA COROLLA | 2005 | Benzīns | meh. | 1598 |
| 6 | GG8511 | TOYOTA HILUX | 2006 | Dīzeļdegviela | meh. | 2494 |
| 7 | GH5350 | TOYOTA COROLLA | 2007 | Benzīns | meh. | 1598 |
| 8 | GS4311 | TOYOTA COROLLA | 2007 | Benzīns | meh. | 1598 |
| 9 | GS4313 | TOYOTA COROLLA | 2007 | Benzīns | meh. | 1598 |
| 10 | JD6764 | NISSAN PRIMASTAR | 2012 | Dīzeļdegviela | meh. | 1995 |
| 11 | JF4986 | NISSAN PRIMASTAR | 2013 | Dīzeļdegviela | meh. | 1995 |
| 12 | JG1852 | NISSAN QASHQAI+2 | 2013 | Dīzeļdegviela | autom. | 1995 |
| 13 | JG1855 | NISSAN QASHQAI+2 | 2013 | Dīzeļdegviela | autom. | 1995 |
| 14 | JS8355 | VW UP! | 2014 | Elektrība | autom. | - |
| 15 | JS8357 | VW UP! | 2014 | Elektrība | autom. | - |
| 16 | JD 2342 | VW Caddy | 2012 | Dīzeļdegviela | meh. | 1,6 |
| 17 | HR 4740 | VW TRANSPORTER | 2004 | Dīzeļdegviela | meh. | 2,5 |
| 18 | GM 2651 | VW Golf | 2007 | Dīzeļdegviela | meh. | 1896 |
| 19 | JC 3440 | VW TRANSPORTER | 1997 | Dīzeļdegviela | Meh. | 2370 |

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats

Z.v.

2.pielikums

„Autoservisa pakalpojumi pašvaldības

un to iestāžu autotransportam pēc nepieciešamības”

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/18

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam pēc nepieciešamības”

(Identifikācijas Nr. ĶNP 2016/18)

Pasūtītājs:  _________________

/Datums/

Pretendents:

_____________________________________________________________________

/uzņēmuma nosaukums/

Reģ.Nr. ________________________, tā___________________________________

/vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats/

_____________________________________________________________________

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumā „Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam pēc nepieciešamības” (Iepirkuma identifikācijas Nr.ĶNP 2016/18);

- apņemas ievērot iepirkuma noteikumus, izpildot Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības;

- ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemas slēgt līgumu;

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Pretendenta nosaukums: Adrese:

TālruŅa numurs, faksa numurs: Reăistrācijas numurs:

Bankas rekvizīti:

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts:

3. pielikums

„Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam pēc nepieciešamības”

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/18

Veikto darbu saraksta veidne

Veikto darbu saraksts*

(iepriekšējo 3 gadu laikā realizēto darbu saraksts)

|  | Nr. |  | Līguma priekšmets ( īss darbu | Darbu | Pasūtītājs (nosaukums, |  | Darbu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | raksturojums ) | līgumcena bez | adrese, kontaktpersona un | izpildes laiks |  |
|  | p.k. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVN (EUR) | tālrunis atsauksmēm) |  | (periods) |  |
| 1. |  |  | <…> |  |  | <…> |  |  | <…> |  |  | <…>/<…> |  |  |  |
|  | <… |  |  | <…> |  |  | <…> |  |  | <…> |  |  | <…>/<…> |  |  |  |
|  | <… |  |  | <…> |  |  | <…> |  |  | <…> |  |  | <…>/<…> |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums >

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> <Paraksttiesīgās personas paraksts>

* Veikto darbu sarakstam nav jāpievieno atsauksmes no Pasūtītāja.

4. pielikums

„Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam pēc nepieciešamības”

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/18

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1. Autotransports

1.1. Autotransports*, kuriem autoservisa pakalpojumi veicami pēc nepieciešamības:

| Npk | Numurs | Marka, modelis | Gads | Degviela | ātrumkaste | dz.til-pums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HK2839 | VW GOLF VARIANT | 2002 | Dīzeļdegviela | meh. | 1896 |
| 2 | HK8323 | VW GOLF VARIANT | 2003 | Dīzeļdegviela | meh. | 1896 |
| 3 | HS2499 | VW GOLF VARIANT | 2003 | Dīzeļdegviela | meh. | 1896 |
| 4 | HC2719 | VOLVO S80 | 2002 | Dīzeļdegviela | autom. | 2401 |
| 5 | FN145 | TOYOTA COROLLA | 2005 | Benzīns | meh. | 1598 |
| 6 | GG8511 | TOYOTA HILUX | 2006 | Dīzeļdegviela | meh. | 2494 |
| 7 | GH5350 | TOYOTA COROLLA | 2007 | Benzīns | meh. | 1598 |
| 8 | GS4311 | TOYOTA COROLLA | 2007 | Benzīns | meh. | 1598 |
| 9 | GS4313 | TOYOTA COROLLA | 2007 | Benzīns | meh. | 1598 |
| 10 | JD6764 | NISSAN PRIMASTAR | 2012 | Dīzeļdegviela | meh. | 1995 |
| 11 | JF4986 | NISSAN PRIMASTAR | 2013 | Dīzeļdegviela | meh. | 1995 |
| 12 | JG1852 | NISSAN QASHQAI+2 | 2013 | Dīzeļdegviela | autom. | 1995 |
| 13 | JG1855 | NISSAN QASHQAI+2 | 2013 | Dīzeļdegviela | autom. | 1995 |
| 14 | JS8355 | VW UP! | 2014 | Elektrība | autom. | - |
| 15 | JS8357 | VW UP! | 2014 | Elektrība | autom. | - |
| 16 | JD 2342 | VW Caddy | 2012 | Dīzeļdegviela | meh. | 1,6 |
| 17 | HR 4740 | VW TRANSPORTER | 2004 | Dīzeļdegviela | meh. | 2,5 |
| 18 | GM 2651 | VW Golf | 2007 | Dīzeļdegviela | meh. | 1896 |
| 19 | JC 3440 | VW TRANSPORTER | 1997 | Dīzeļdegviela | Meh. | 2370 |

*Līguma izpildes laikā iespējamas autoparka satura izmaiņas.

1.2. Finanšu piedāvājumā tiek ietvertas visas iespējamās pretendenta pakalpojumu (automašīnu remonta un tehniskās apkopes) sniegšanas izmaksas - darbinieku alga, automašīnu uzglabāšanas, transporta izmaksas sagādes darbiem, automašīnas nogādāšanai pie speciālistiem, kā arī visas citas ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, izņemot pakalpojumu izpildei izmantoto rezerves daļu un materiālu izmaksas. Visas cenas tiek uzrādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

      - Prasības servisa aprīkojumam

Minimālās prasības

1. atbilstošas celtspējas auto pacēlāji (divi - ne mazāk kā 4 tonnas, pieci - ne mazāk kā 3 tonnas)

2. metināšanas pusautomāts

3. gaismas ierīču pārbaudes stends

4. riepu montāžas, balansēšanas stendu (nodrošinot sezonālās uzglabāšanas iespējas)

5. ritošās daļas ģeometrijas pārbaudes stends

6. bremžu stends

7. amortizatoru diagnostikas stends

8. kondicioniera diagnostikas un uzpildes iekārta

9. programnodrošinājumus – Informācijas sistēma auto darbnīcām(Autodata vai ekvivalents)

10. automašīnu ražotāja vai cita neatkarīga piegādātāja diagnostikas un remonta informācijas datubāzes elektroniskās tiešsaistes pieslēguma iespējas

11. programmnodrošinājumu – veikto darbu, mainīto rezerves daļu un nobraukuma uzskaitei un datu saglabāšanai līguma darbības laikā katrai remontā bijušai automašīnai.

maršruts* - Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēka            AUTOSERVISS

Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēka (Adrese: Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123, Latvijā.

5. pielikums

„Autoservisa pakalpojumi pašvaldības

un to iestāžu autotransportam pēc nepieciešamības”

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/18

Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar Ķekavas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000048491, Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam pēc nepieciešamības” (Id. Nr. ĶNP 2016/18) noteikumiem, piedāvājam sniegt autoservisa pakalpojumus pašvaldības un to iestāžu autotransporta vajadzībām saskaņā ar pievienoto tāmi par š ādu cenu:

| Nr. |  | Cena EUR, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Pozīcija | bez PVN |  |
| 1. | Vidējās izmaksas vienas automašīnas remontam (K1) |  |  |
| 2. | Vienas stundas darba likme (K2) |  |  |

Piedāvājuma cenā ir jāietver visas iespējamās piegādātāja pakalpojumu (automašīnu remonta un tehniskās apkopes) sniegšanas izmaksas – darbinieku alga, automašīnu uzglabāšanas, transporta izmaksas sagādes darbiem, automašīnas nogādāšanai pie speciālistiem, kā arī visas citas ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, izņemot pakalpojumu izpildei izmantoto rezerves daļu un materiālu izmaksas.

Pielikumā: Veicamo darbu tāme.

Pretendenta nosaukums: Adrese:

Tālruņa numurs, faksa numurs: Reăistrācijas numurs:

Bankas rekvizīti:

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts:

Pielikums Finanšu piedāvājumam

„Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam pēc nepieciešamības”

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/18

Veicamo darbu TĀME, EUR bez PVN

|  | Novērtēšanas | VW Transporter | Vw golf variant | Volvo S 80 | Toy ota Coro lla | Toyota Hilux | Nissan primastar | Nissan qashqai+2 | VW Caddy |  | VW Golf | Vidējās izmaksas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | objekts un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | vērtēšanas |  |  |  |  |  |  |  |  | VW UP! |  | EUR bez PVN |  |
| p.k. | kritēriji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M=(C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)/10 |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |  |
| 1. | Priekšējo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bremžu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kluču maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Priekšējo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bremžu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | disku maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Riteņu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ģeometrijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | regulēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Priekšējo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | amortizatoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Eļļas un eļļas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | filtru maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gaisa, salona |  |  |  |  |  |  |  |  | Tikai gaisa un salona filtru maiņas izmaksas |  |  |  |
|  | un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | degvielas filtra maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  | Degvielas filtra maiņas izmaksas nav jānorāda |  |  |  |
| 7. | Priekšējā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | apakšējā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | atbalsta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pirksta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Viena sliekšņa maiņa, sagatavošana krāsošanai, vietējā krāsošana divas kārtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Priekšējās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tuvās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gaismas un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aizmugurējā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gabarīta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lampiņu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ātrumkārbas maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Sajūga vai hidrosajūga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Autotransporta sistēmtests- diagnostika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Sadales vārpstas siksnas komplekta vai “cits” maiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Vienas automašīnas visu riepu noņemšana, montāža, balansēšana (sezonas riepu maiņa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ritošās daļas diagnostika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPĀ: |  |  |

<Pretendenta nosaukums >

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>