Ieinteresētajiem piegādātājiem

Jautājumi un atbildes par atklātu konkursu “Kompleksa ceļa Daugmalē, Ķekavas novadā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” (ID Nr.ĶNP 2016/8):

1.Jautājums: Lūdzam precizēt, vai patiešām būs nepieciešams veikt Ceļa drošības auditu pirms Būvprojekta akceptēšanas Ķekavas novada būvvaldē. Paredzams, ka drošības audita ziņojums attiecībā uz būvprojektā iekļautajiem risinājumiem nebūs pozitīvs, jo Pasūtītāja noteiktajos projekta risinājumos netiek risināta gājēju kustības drošība visā ceļa posmā, netiek cirsti ceļam tuvu augošie koki šobrīd asfaltētajā ielas posmā, netiek risināta lietus ūdens atvade pieslēguma posmā autoceļam P85 utt.

Atbilde: Atbildot uz Jūsu jautājumu, paskaidrojam, ka būs nepieciešams veikt Ceļa drošības auditu pirms Būvprojekta akceptēšanas Ķekavas novada būvvaldē. Gājēju kustības drošība tiek risināta ceļa posmā, kur ir vislielākā gājēju intensitāte. Šobrīd asfaltētajā ceļa posmā esošo koku aleja ir jāsaglabā, bet pārējā posmā var paredzēt visu to koku, kas apdraud ceļu satiksmes drošību vai traucē realizēt būvprojekta risinājumus, nociršanu. Informācija par lietus ūdens atvadi šobrīd asfaltētajā ceļa posmā ir sniegta 2016.gada 27.maijā (skatīt iepirkuma procedūras dokumentāciju Pašvaldības mājaslapā sadaļā “Pašvaldība/Publiskie iepirkumi/Pašvaldības iepirkumi”).

2.Jautājums: Lūdzam precizēt iepriekš sniegtajā atbildē norādītos esošās satiksmes intensitātes datus, precizējot attiecīgi 1) kur ir veikta satiksmes skaitīšana un 2) kas ir domāts kā pirmais virziens un attiecīgi kas kā otrais virziens. Pēc Pretendenta veiktās satiksmes intensitātes uzskaites secināms, ka Pasūtītāja norādītie dati varētu būt būtiski pārspīlēti, kā rezultātā, iespējams, nepamatoti varētu tikt sadārdzināts iepirkums, jo atbilstoši norādītajiem datiem aprēķinātā segas konstrukcija būtiski pārsniedz Pasūtītāja norādīto minimumu.

Atbilde: Satiksmes skaitīšana ir veikta valsts autoceļa P85 un Kompleksa ceļa krustojumā. Satiksmes skaitīšanas laikā pirmais virziens ir virzienā uz ražotnēm otrais virziens ir P85 virzienā. Satiksmes intensitāte tika skaitīta rīta pīķa stundu laikā, un atbilstoši šiem rezultātiem VAS „Latvijas Valsts ceļi” aprēķināja GVDI.

3.Jautājums: Atbilstoši iepriekš sniegtajai atbildei satiksmes intensitātes plānotais pieaugums paredzams 5-10% gadā. Atbilstoši ierastai praksei tas parasti tiek pieņemts 1,5 – 3% robežās.

Lūdzam precizēt, vai patiešām satiksmes intensitātes plānotais pieaugums paredzams 5-10% gadā. Pie šādiem nosacījumiem aprēķinātā segas konstrukcija ļoti būtiski pārsniegs Pasūtītāja norādīto minimumu.

Atbilde: Pasūtīta ieskatā satiksmes intensitātes plānotais pieaugums ir samērīgs.

4.Jautājums: Ņemot vērā, ka konkursa dokumentācijai pievienoti komunikāciju turētāju tehniskie noteikumi, kuros ir iekļauta vispārīga informācija un nav konkrēti definētas prasības, lūdzam precīzi norādīt vai zemāk norādītajos apakšpunktos esošās komunikācijas ir pārceļamas vai aizsargājamas, jo jau šobrīd neatbilst prasībām, turklāt tiks palielināts esošais ceļa platums no 4-5m uz 7,5m. Sakarā ar šo darbu veikšanai nepieciešamām ievērojamām izmaksām, kas var radīt nevienlīdzību starp pretendentiem, ievērtējot šo komunikāciju pārcelšanu vai aizsargāšanu, lūdzam sniegt (saskaņotu ar komunikācijas turētāju) precīzu risinājumu:

4.1. Pikstu ceļa posms no krustojuma, kur Plūmju ceļš sadalās Kompleksa ceļā un Pikstu ceļā, līdz nobrauktuvei uz īpašumiem “Vēveri” abās ceļa pusēs atrodas elektroapgādes komunikācijas. Lūdzam precizēt, vai šajā posmā kreisajā pusē ļoti tuvu ceļam esošā 70m garumā elektroapgādes gaisa vadu līnija ir pārceļama? Vai 292m garā elektroapgādes apakšzemes kabeļu līnija kreisajā pusē ir aizsargājama iečaulojot vai ir pārnesama? Vai ~40m garumā labajā pusē esošie elektroapgādes apakšzemes kabeļi ir pārnesami vai aizsargājami?

4.2. Pikstu ceļa posmā no īpašuma “Viesturi” līdz īpašumam“ Arkas” 420m garumā zem ceļa atrodas sakaru kabelis. Lūdzam precizēt, vai šis kabelis saglabājams atstājot esošajā vietā, aizsargājams iečaulojot vai arī iznesams izbūvējot jaunu sakaru kabeli. Ja iznesams, izbūvējot jaunu sakaru kabeli, tad lūdzam norādīt tā specifikāciju.

4.3. Kompleksa ceļā ~ 100m no krustojuma, kur Plūmju ceļš sadalās Kompleksa ceļā un Pikstu ceļā, atrodas 2 gaisvadu līniju šķērsojumi, kur zemākajai gaisa vadu līnijai nav gabarīta. Vai šai sakaru līnijai ir jānodrošina atbilstošs gabarīts, kur, ņemot vērā otru augstāk esošo gaisa vadu līniju, šī zemākā sakaru gaisa līnija būs jāpārnes, mainot tās novietojumu, vai arī jāiegulda tranšejā?

4.4. Kompleksa ceļam lielākoties visā garumā paralēli iet sakaru gaisa vadu līnija, kuras balsti atrodas esošās ielas grants segumā vai tuvu tam. Vai šī sakaru līnija ir pārnesama un vai tā ir pārnesama kā gaisa vadu līnija vai arī ir jāiegulda pazemes tranšejā?

Atbilde: Atbildot uz Jūsu jautājumiem, Pašvaldībai nav iespējams precizēt un saskaņot TN prasības no komunikāciju turētājiem, jo katra pretendenta būvprojekta risinājumi var atšķirties. Atbilstoši pretendenta risinājumam viņam jāparedz komunikāciju aizsardzība vai pārcelšana atbilstoši komunikāciju turētāju tehniskajiem noteikumiem un citu normatīvo aktu prasībām.

4.1 Gadījumā, ja risinājumam traucē ST gaisa vadu līnijas un nav iespējams ievērot minimālos attālumus, tad ir jāparedz šo gaisa vadu līniju pārbūve. Ja esošie kabeļi projektējot jauno ceļu ir zem brauktuves vai nomales, tad ir jāparedz to pārcelšana zaļajā zonā. Gadījumā, ja ir nepieciešama precīzāka informācija par AS „Sadales tīkli” prasībām, lūdzam vērsties AS „Sadales tīkli”, Gaismas iela 3, Ķekava.

4.2 Atbilstoši Lattelecom TN 4. punktam esošie sakaru kabeļi ir jāiznes ārpus ceļa braucamās daļas. Gadījumā, ja ir nepieciešama precīzāka informācija par SIA „Lattelecom” prasībām, lūdzam vērsties SIA „Lattelecom”, Kleistu ielā 5 Rīgā.

4.3 Ja gaisa vadu līnijām nav vertikālā gabarīta, tad jāparedz to pārbūve atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām un citu normatīvo aktu prasībām.

4.4 Ja Lattelecom gaisa vadu līnija traucē risinājumiem tad, jāparedz to pārbūve atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām un citu normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja ir nepieciešama precīzāka informācija par SIA „Lattelecom” prasībām, lūdzam vērsties SIA „Lattelecom”, Kleistu ielā 5 Rīgā.