APSTIPRINĀTS

Ķekavas novada pašvaldības

iepirkumu komisijas sēdē 30.05.2011. /protokols Nr.9/

IEPIRKUMA

„Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas vidusskolas”

ID Nr. ĶND/2011/14

NOTEIKUMI

Ķekava

2011

# Vispārīgā informācija

## . Iepirkuma identifikācijas numurs – ĶND/2011/14

## . Pasūtītājs un kontaktinformācija:

| Pasūtītāja nosaukums: | Ķekavas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese: | Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000048491 |
| Tālruņa numurs: | 67935803 |
| Faksa numurs: | 67935819 |
| E-pasta adrese: | novads@kekava.lv |
| Kontaktpersonas | Līga Blate, T.67936636, liga.blate@kekava.lv |

## . Iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteikumiem organizē Ķekavas novada pašvaldības Iepirkumu komisija.

## . Iepirkums tiek izsludināts internetā LR Iepirkumu biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv, bet visa infomācija pieejama arī Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā: www.kekavasnovads.lv.

## . Piedāvājumu iesniegšana līdz 2011. gada 13. jūnijam plkst. 09:00.

## . Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – piedāvajums ar viszemāko cenu.

## . Iepirkums „Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas” ir sadalīts 2 daļās:

## vispārīgie būvdarbi un elektromontāžas darbi;

## seguma ieklāšanas darbi;

## pretendenti var iesniegt piedāvājumus par katru daļu atsevišķi vai par abām daļām kopā.

## CPV kods galvenajam priekšmetam – 45000000-7, 45233250-6.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## . „Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas” darbi, kas ir veicami saskaņā ar:

### Tehnisko projektu „Sporta laukuma rekonstrukcija- seguma nomaiņa, pārplānošana, jauna gājēju celiņa izbūve””;

### Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr. 1) paredzētiem Darbu apjomiem.

## . Būvdarbu izpildes termiņš –ne vēlāk kā 2011. gada 31. augusts.

## . Būvdarbu uzsākšanas termiņš – ne vēlāk kā 2011.gada 27. jūnijs.

2.4. Būvdarbu izpildes vieta ir publiski pieejama un to var apskatīt jebkurā laikā, sazvanoties ar Ķekavas sporta aģentūras direktori Tel. 67936308; Mob.28233695.

2.5. Tehniskā specifikācija un tehniskie dokumenti satur uzdevumu piedāvājuma iesniegšanas un būvdarbu veikšanas laikā. Ja rodas šaubas par Pasūtītāja izsniegtās tehniskās dokumentācijas atbilstību, Pretendents iesniedz informācijas pieprasījumu iepirkuma noteikumos norādītajā kārtībā un termiņos. Ja Iepirkuma komisija ir veikusi izmaiņas tehniskajās specifikācijās, par to informējot noteiktajā kārtībā, bet Pretendents nav ievērojis norādījumus, Pretendenta tehniskais piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu.

2.6. Pasūtītāja izsniegtā tehniskā dokumentācija, tai skaitā Tehniskā specifikācija, Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā (tāmēs) iekļauti visi darbi un materiāli (tai skaitā Tehniskajā specifikācijā un Tehniskajā projektā neiekļautie), kuri nepieciešami pilnīgai paredzēto darbu veikšanai, lai nodrošinātu Darbu nodošanu Pasūtītājam būvdarbu līgumā noteiktajā termiņā.

# CITA INFORMĀCIJA

## Iepirkumu komisija pēc iespējamā Pretendenta rakstiska pieprasījuma rakstiski sniedz papildu informāciju par iepirkuma noteikumiem un iepirkuma priekšmetu ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pieprasījums iesniegts laikus. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem tiek publicētas Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā – www.kekavasnovads.lv.

## Pasūtītājs nodrošina, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

## Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītajam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību, piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājam un Komisijas locekļiem aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

## Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

## Katrs Pretendents kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu.

## Personām, kuras pašas vai kuru pārstāvji piedalījušies iepirkuma noteikumu vai tās daļas sagatavošanā, aizliegts piedalīties iepirkumā.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

## Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, termiņu skaitot no piedāvājumu atvēršanas brīža.

## Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt nolikumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Pretendents savu atbildi Pasūtītājam paziņo rakstiski.

- Pretendentu atlases nosacījumi

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

## Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs reģistrēta juridiska vai fiziska persona, šādu personu grupa, kas ir iesniegušas šajos noteikumos noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

## Iepirkumu komisija noraida iepirkumā Pretendenta piedāvājumu un izslēdz to no turpmākās dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkuma likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punktā un 39.pantā pirmajā daļā paredzētājām prasībām minētie izslēgšanas noteikumi, tehniskās un profesionālās spējas neatbilst Pasūtītāja (nolikumā) izvirzītajām prasībām.

## Pretendentam ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izdota būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, līdzvērtīgas nozīmes dokuments, kā arī Pretendents ir atjaunojis informāciju būvkomersantu reģistrā.

## Šo noteikumu 5.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas dalībniekiem, kā arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

## Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus

5.2.1. Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā jābūt realizējušam vismaz viens līdzīgas nozīmes (pēc darbu apjoma (līgumcena) un darbu veida (līdzīgs objekts un līdzīga rakstura darbi)) objekts, kā arī jābūt atsauksmei par šo darbu izpildi. Atsauksmē jāatspoguļo darbu apjoms, raksturs un kvalitāte. Atsauksmēm no Ķekavas novada pašvaldības būs informatīvs raksturs.

### Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificēta un pieredzējuša būvdarbu vadītāja piesaistīšana būvdarbu veikšanā un jābūt attiecīgam būvprakses sertifikātam. Nepieciešamā pieredze vismaz 1 (viens) līdzīga rakstura un apjoma būvdarbu vadīšanā.

### 5.2.4. Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu tehnisko speciālistu piesaistīšana būvdarbu veikšanā, kuriem ir izsniegti attiecīgie sertifikāti vai apliecības visu tehniskajos projektos paredzēto būvdarbu veikšanai. Piedāvājumam jāpievieno visu norādīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

    - Pretendents līguma izpildei var nodrošināt kvalificētu darbaspēku būvdarbu veikšanā tādā sastāvā un skaitā, lai darbus varētu pabeigt iepirkuma noteikumos norādītajā termiņā.

5.2.6. Pretendentam jānodrošina būvdarbu izpildei nepieciešamā tehnika, ražošanas iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums.

### Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ne īsāks kā 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši, termiņu skaitot no objekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā.

5.2.8.  Pretendentiem ir jāiesniedz Piedāvājuma nodrošinājums LVL 2 000.00 (divi tūkstoši latu) apmērā Latvijas Republikā reģistrētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma formā, atbilstoši Pielikuma Nr.7 veidlapai. (Šis dokuments netiek iesiets, bet tiek pievienots Noteikumiem 8.punkta minētajai dokumentācijai kā atsevišķa lapa).

## 5.2.8.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākam no šādiem termiņiem:

### 5.2.8.1.1. līdz Nolikuma 4. punktā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam;

### 5.2.8.1.2. līdz dienai, kad tiek noslēgts iepirkuma līgums un uzvarējušais Pretendents iesniedz Noteikumu paredzētajā kārtībā – apdrošināšanas polisi.

## 5.2.8.2. Piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts  5 (piecu) darba dienu laikā:

## 5.2.8.2.1.pēc līguma noslēgšanas un  apdrošināšanas polises saņemšanas no uzvarējušā Pretendenta;

## 5.2.8.2.2. Pretendentiem ar kuriem saskaņā ar iepirkuma komisijas lēmumu netiks noslēgts līgums;

5.2.8.3. Pasūtītājs ietur iemaksāto Piedāvājuma nodrošinājumu gadījumā, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem gadījumiem:

## 5.2.8.3.1. Uzvarējušais Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma  nodrošinājums;

5.2.8.3.2. Uzvarējušais Pretendents 3 (trīs) darba dienu laikā pēc rakstiski saņemta uzaicinājuma, kurš nosūtīts ierakstītā vēstulē, neierodas noslēgt līgumu;

5.2.8.3.3. Uzvarējušais Pretendents noslēdz līgumu, bet neiesniedz apdrošināšanas polisi 5 darba dienu laikā.

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA

### 6.1. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam) līdz 2011. gada 13.jūnijam plkst. 09:00 Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās: (p. 8.00-18.00; o. 8.00-17.00; t. 8.00-17.00; c. 9.00-19.00; p. 8.00-14.00; pārtraukums 13.00 - 14.00).

### Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē tos iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendenta nosaukumu, tā adresi, kontaktpersonu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai Pretendentu saraksts netiktu izpausts.

### Piedāvājumus, kas nav iesniegti iepirkuma noteikumos noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc iepirkuma noteikumos norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

### Ja Pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiks saņemti arī pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti.

### Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

- Piedāvājuma noformēšana

## Piedāvājums sastāv no sekojošām daļām:

- pieteikuma dalībai iepirkumā un Pretendenta atlases dokumentiem;

- tehniskā piedāvājuma;

- finanšu piedāvājuma.

## Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām lapām.

## Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs;

- Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

- atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas” Identifikācijas numurs ĶND/2011/14 līdz 2011. gada 13.jūnijam plkst. 09.00.”.

## Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

## Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

- Iesniedzamie dokumenti

## Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Pieteikuma forma (Pielikums Nr.2) jāiesniedz kopā ar Pretendenta atlases dokumentiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikums dalībai konkursā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām personām, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas) vārdā.

## Pretendenta rakstisks apliecinājums brīvā formā, kurā tas apliecina, ka uz pretendentu, tai skaitā pretendenta grupas dalībniekiem un piesaistītiem apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko iepirkuma likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punktā un 39.pantā pirmajā daļā paredzētājām prasībām minētie izslēgšanas noteikumi.

## Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra/komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/ komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

## Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstī, kurā pretendents reģistrēts, izdotas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.

## Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) un personu grupā ietilpstošajiem dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa), kā arī apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts (Pielikums Nr. 3);

## Veikto būvdarbu saraksts (personu grupas gadījumā attiecināms uz personu grupu). Sarakstā uzskatāmi jāizceļ vismaz 1 (viena) līdzīga apjoma būve, kuru darbu apjoms un raksturs ir bijis līdzvērtīgs šī iepirkuma priekšmetam, un objekts. Sarakstā jānorāda – objekta nosaukums, būvdarbu izpildes laiks, līguma summas, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel.Nr.) (Pielikums Nr.4).

## Būvdarbu vadītāja CV (Curriculum Vitae) un apliecinājums par pieejamību pretendentam (Pielikums Nr.5).

## Būvdarbu veikšanai piesaistīto speciālistu saraksts. Obligāti norādot datus par speciālistiem, kas būs atbildīgs par attiecīgo darbu veikšanu. Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams tehniskajos projektos paredzēto darbu veikšanai (Pielikums Nr.6).

## Piedāvātā personāla un speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (sertifikātu/apliecību) kopijas.

## Informāciju par Pretendenta rīcībā esošajiem būvdarbu veikšanai nepieciešamajiem instrumentiem, tehniku un ražošanas iekārtu saraksts (pretendentam piederošās vai pieejamās).

## Iepirkumā Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, iepirkumu komisijai jāiesniedz izziņas. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad augstāk minētās Izziņas iesniedzama par katru personas grupas locekli atsevišķi:

    - Izziņu, ko ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas izsniegusi Latvijas (Valsts ieņēmumu dienests) un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

    - Uzņēmumu reģistra/ Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/ komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota izziņa, kas izdota ne agrāk 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas (ja dalībvalsts tādas izsniedz), ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.

## Ja Pretendents termiņā iesniedz attiecīgās izziņas, Pasūtītājs pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz 8.11. punktā minētās izziņas, Pasūtītājs noraida šī Pretendenta piedāvājumu un pieprasa 8.11. punktā noteiktās izziņas nākošajam Pretendentam ar viszemāko cenu no piedāvājumiem.

## Tehniskā piedāvājuma dokumenti

### Detalizēts darbu izpildes (kalendārais) grafiks, ņemot vērā iepirkuma noteikumos noteikto vēlāko darbu uzsākšanas un darbu izpildes termiņu.

    - Apliecinājums, ka gadījumā, ja Pretendents uzvarēs un ar viņu tiks slēgts iepirkuma Līgums, Pretendents pēc Līguma parakstīšanas iesniegs apdrošināšanas polisi par civiltiesisko atbildību ar minimālo atbildības limitu ne mazāku kā 30% apmērā no piedāvātās cenas un visu celtniecības risku apdrošināšana atbilstoši LR noteiktajām prasībām.

    - Piedāvājuma nodrošinājumu apliecinošie dokumenti – bankas vai citas kredītiestādes izsniegtā garantija (Pielikums Nr.7) (šis dokuments netiek iesiets dokumentācijā, bet tiek pievienots kā atsevišķa lapa).

  - Finanšu piedāvājuma dokumenti

### Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar MK 19.12.2006 noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” izvērstā veidā- 5., 6. un 7. pielikumi . Aprēķinos iekļaujami pilnīgi visi tehniskajos dokumentos un Tehniskajā specifikācijā paredzētie darbu apjomi un izmaksas. Piedāvājumam pievienojamas tāmes formas rakstiskā un CD formā.

### Pretendenta finanšu piedāvājumā cenas norāda latos (LVL). Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summas, ja Pretendents ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, piedāvātājai cenai jānorāda atsevišķi.

### Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visa būvniecības darbu kompleksa izpildi, tajā skaitā:

- piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kuri nepieciešami šī iepirkuma rezultātā noslēgtā būvdarbu līguma izpildei;

- darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas izmaksas;

- visu ar pamatdarbiem saistīto darbu, tai skaitā materiālu un atkritumu transporta izmaksas;

- visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā visi nodokļi, maksa par energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem, laukuma uzturēšanas kārtībā izmaksas, būvgružu novākšanas un utilizācijas izmaksas, būvobjekta, savu materiālu un tehnikas apsardzes u.c. izmaksas;

- apdrošināšanas izdevumi.

### Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā.

# IEPIRKUMA NORISE

## Piedāvājumu atvēršana:

### 9.1.1 Piedāvājumi tiks atvērti 2011. gada 13.jūnijā plkst. 09:00  Ķekavas novada pašvaldība, Gaismas ielā 19 korp.9, Ķekava, 1.kab.

### 9.1.2. Atvēršanas sanāksmē piedalās komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī komisijas pieaicināti speciālisti.

### 9.1.3.Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē drīkst piedalīties Pretendenta pārstāvji. Pretendentu pārstāvji nedrīkst piedalīties tālākajā iepirkuma procedūrā.

## Piedāvājumu vērtēšana

9.2.1. Piedāvājumu vērtēšanā tiks izmantota Pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija.

9.2.2. Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums, kas atbilst iepirkumā izvirzītām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

# KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Komisijas tiesības:

### pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

### lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;

### lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu;

### veikt izmaiņas iepirkuma noteikumos;

### noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumos izvirzītām prasībām;

### noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā  pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem;

### noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka finanšu piedāvājumam pievienotās tāmes neatbilst MK 19.12.2006 noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi parLatvijas būvnormatīvs LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība" izvērstā veidā;

### noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

### neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos finanšu līdzekļus, vai ierosināt Pretendentam, kurš uzvarējis iepirkumā slēgt darbu izpildes līgumu par daļu (atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma;

### Komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

10.1.11. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt iepirkuma apjomu objektīvu apstākļu dēļ

## Komisijas pienākumi:

### izskatīt visus Pretendentu piedāvājumus;

### rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

### noteikt iepirkuma uzvarētāju;

### 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem;

### publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības  biroja mājas lapā internetā.

### piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstiski sniegt papildus informāciju Pretendentam, kurš pieprasījumu ir iesniedzis iepirkuma noteikumos noteiktajā kārtībā un publicēt šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā nolikumā noteiktajā termiņā.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Pretendenta pienākumi:

### iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas iepirkuma noteikumos izvirzītās prasības;

### iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā rakstiski sniegt atbildi uz iepirkuma komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu.

## Pretendenta tiesības:

### piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta iepirkuma noteikumos;

### līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

Pasūtītājs slēdz iepirkuma Līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar šiem noteikumiem.

Pielikumā : 1) tehniskā specifikācija;

2) pieteikuma forma;

3) informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem un personu grupas dalībniekiem;

4) pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze realizēto projektu saraksts;

5) būvdarbu vadītāja darba pieredzes apraksts un pieejamības apliecinājums;

6) pretendenta un apakšuzņēmēju paredzēto speciālistu saraksts;

7) bankas garantija- piedāvājuma nodrošinājums.

Pielikums Nr. 1

„Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas”

Identifikācijas numurs ĶND/2011/14

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# I  Vispārīgie nosacījumi

- Tiek uzskatīts, ka iesniedzot Piedāvājumu Izpildītājs ir ņēmis vērā un ievēros visus Nolikumā, t.sk. Līgumā, Tehniskajā specifikācijā, Tehniskajā projektā (būvprojektā) un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktos nosacījumus, saistības un prasības.

- Visas tehniskajā specifikācijā materiāliem definētās prasības ir minimālās prasības. Ja tehniskajā specifikācijā kāda materiālu tehniskā prasība nav nodefinēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīta prece ar konkrētu preču zīmi „vai ekvivalents”, jāpiedāvā vai nu norādītā prece (ar konkrēto preču zīmi), vai līdzvērtīga, t.i. - iekārta,  kas spēj izpildīt visas funkcijas, kuras pilda tehniskajā specifikācijā norādītā iekārta (ar konkrēto preču zīmi), bez tam tādā pašā apjomā un kvalitātē, un  kas ir savietojama ar visām tām pašām iekārtām, ar ko ir savietojama tehniskajā specifikācijā norādītā iekārta (ar konkrēto preču zīmi)”.

- Būvdarbu veikšanai, atbilstoši Tehniskajam projektam, Izpildītājam ir jānodrošina visa nepieciešamā būvniecības tehnika, mehānismi un palīglīdzekļi, lai kvalitatīvi un noteiktajos termiņos veiktu būvniecības darbus, to izmaksas iekļaujot piedāvājuma tāmē.

# II  iEPIRKUMA  OBJEKTS

- Iepirkums „Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas” ir sadalīts 2 daļās:

  - Vispārīgie būvdarbi un elektromontāžas darbi;

  - Seguma ieklāšanas darbi;

- Pretendenti var iesniegt piedāvājumus par katru daļu atsevišķi vai par abām daļām kopā.

- Lai sagatavotu piedāvājumu, pretendenti var iepazīties ar  objektu, apmeklējuma laiku iepriekš saskaņojot ar  Pasūtītāja kontaktpersonu Daci Cīruli, t.28233695.

- Piedāvājums - tāme jāsagatavo saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" norādītajām formām.

III  SINTētiskā SEGUMA materiālu specifikācija

- Sintētiskais segums skrejceļam - POLYTAN WS vai ekvivalents.

Prasības :

  - seguma biezums 13mm;

  - apakšējais slānis 11 mm  - no polimērsaistvielas un 1,5-4,0mm lielām , SBR granulām pagatavota masa, kas tiek ieklāta ar seguma ieklājēju izmantojot in-situ tehnoloģija;

  - augšējais slānis 2 mm - bezšuvju, sarkanbrūnā krāsā, kas Izgatavots no poliuretānsaistvielas un 0,5-1,5mm lielu EPDM granulu masas, ar ko izsmidzināšanas ceļā tiek pārklāts seguma apakšējais slānis;

  - Latvijas Sertifikācijas institūcijas izsniegts sertifikāts par sintētiskā seguma atbilstību LVS EN 14877:2006.

- Sintētiskais segums basketbola laukumiem – Polytan SE vai ekvivalents. Prasības :

  - seguma biezums 10 mm, sastāv  no sarkanām EPDM gumijas granulām ar frakcijas izmēru 1-3,5 mm, ieklāts ar seguma ieklājēju, izmantojot in-situ tehnoloģiju;

  - Latvijas Sertifikācijas institūcijas izsniegts sertifikāts par sintētiskā seguma atbilstību LVS EN 14877:2006;

  - trieciena absorbcija - 25-60%;

  - stiepes izturība: lielāka par 0,4 Mpa;

  - ūdens caurlaidība : lielāka par 150 mm/h;

  - bumbas atlēciens : lielāks par 80%.

- Sintētiskais zāles segums futbola laukumam - POLYTAN TERRAGRASS 233 ar žāvētu kvarca smilšu pildījumu vai ekvivalents.

Prasības :

  - 100% PE , texturizēta , negriezta, nefibrilēta  monofilamenta škiedra 23 mm;

  - škiedras biezums: ne mazāks par 150μm;

  - škiedras svars: : ne mazāks par 8400 dtex;

  - pavedienu skaits vienā kušķī : ne mazāks par 6;

  - seguma oderējums : 2 slāņu 100% PP auduma faktūras materiāls  un 100% PP stabilizējoss materiāls, kas pārklāts ar lateksu;

  - kopējais seguma augstums: ne mazāks par 25 mm;

  - materiāla ruļļa platums : ne mazāks par 4 m;

  - ūdenscaurlaidības : DIN 18035-7;

  - stiepes izturība (pa asi) : ne mazāka par 800 N;

  - stiepes izturība (gareniski) : ne mazāka par 950 N;

  - krāsas noturība DIN EN ISO 4892-2;

  - ugunsdrošiba : Klase 1.

IV  samaksas nosacījumi

- Visas vienības cenas un summas jāizsaka LVL bez PVN. Piedāvājuma summa jānorāda ar un bez PVN.

- Vienības cenas  nav palielināmas Līguma izpildes laikā. Papildus darbu vai neparedzētu darbu vērtības noteikšanai, tiek piemērota LR spēkā esošā likumdošana par iepriekš neparedzētu papildus darbu veikšanu.

- Iesniedzot piedāvājumu, Izpildītājs garantē, ka Tāmes formās ierakstītajās vienību cenās ir ietvertas visas būvdarbu tiešās izmaksas, virsizdevumi un peļņa tādā apmērā, lai pilnībā realizētu un nodotu ekspluatācijā objektu saskaņā ar Līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, būvprojektu, LR likumdošanas aktiem, atbildīgo institūciju rīkojumiem, paredzot darbu izpildi būvprojektā norādītajā apjomā, Līgumā noteiktajos termiņos un saskaņā ar būvprojektā noteiktajām darbu metodēm, izmantojot materiālus, kuri atbilst būvprojektā noteiktajiem.

- Pasūtītājs neveic samaksu par darbiem, kuru Tāmes pozīcijām Pretendents nav norādījis vienības cenu. Ja Izpildītājs šādus darbus izpilda, tiek uzskatīts, ka samaksa par šādiem darbiem ir ietverta citās vienību cenās.

- Vienības cenās ir jāietver ne tikai tiešās izmaksas, kas saistītas ar materiāliem, darbaspēku un mehānismu ekspluatāciju vai nomu, bet arī netiešās izmaksas, kādas saistītas ar Līguma noteikumu un tehniskās specifikācijas prasību ievērošanu.

- Samaksa par padarīto darbu tiks veikta pēc faktiski padarītā, uzmērītā un izpilddokumentācijā fiksētā apjoma, nevis pēc Tāmēs uzrādītā daudzuma.

# V  Drošības procedūras

- Izpildot būvdarbus, jāievēro LR pastāvošās drošības tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem.

- Izpildītājs atbild par visas tehnikas, aprīkojuma, materiālu utt., kas piegādāti objektā, drošību un aizsardzību.

- Izpildītājam jāievēro attiecīgo vides institūciju prasības un jāsaņem visas šajā sakarā nepieciešamās atļaujas.

- Izpildītājam jāsamazina trokšņu līmenis,  putekļu un smaku emisija līdz minimumam saskaņā ar labas būvlaukuma pārvaldīšanas procedūrām.

- Būvlaukumā nav pieļaujama atkritumu vai būvgružu dedzināšana.

VI  Būvdarbu  organizācija

- Izpildītājs Darbus veic, pārbauda un nodod ekspluatācijā saskaņā ar Pasūtītāja noteikto secību.

- Izpildītājam būvniecības darbu veikšanai būs tiesības izmantot Pasūtītājam pieejamos resursus – ūdeni un elektroenerģiju. Pieslēguma vietas, tarifi un norēķināšanās kārtība ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Būvniecības fāzē Būvuzraugs un Pasūtītājs var jebkurā laikā pārbaudīt Izpildītāja kvalitātes nodrošināšanas procedūru.

- Izpildītājs vismaz desmit (10) dienas pirms objekta nodošanas informē Būvuzraugu. Būvuzraugam defektu sarakstā, jāmin trūkumi, kas Izpildītājam ir jānovērš.

Darbu apjomi un Tehniskais projekts kā atsevišķs pielikums pievienots iepirkuma nolikumam CD datu nesējā un pieejams elektroniski mājas lapā www.kekavasnovads.lv sadaļā Publiskie iepirkumi – Ķekavas novada pašvaldība.

Pielikums Nr. 2

PIETEIKUMA FORMA

„Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas”

Identifikācijas numurs ĶND/2011/14

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| 1. Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā „Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas” Identifikācijas numurs ĶND/2011/14

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Mēs piedāvājam veikt „Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas” Identifikācijas numurs ĶND/2011/14 saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām par summu

kopējā piedāvājuma cena latos ar PVN, vārdos un skaitļos

tajā skaitā:

piedāvājuma cena latos bez PVN, vārdos un skaitļos

PVN vārdos un skaitļos

Mēs apliecinām, ka piedāvājumā cena ietver visus izdevumus, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, kas „Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas” Identifikācijas numurs ĶND/2011/14 saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Ja mēs tiksim noteikti par iepirkuma uzvarētāju, mēs apņemamies šī iepirkuma Tehniskajā specifikācijā minētos darbus pabeigt līdz 20___.gada ___.__________________.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, t.i., līdz 20___.gada ___. ______________ ieskaitot.

Mēs apliecinām izmantoto materiālu un veikto darbu garantijas termiņu ______ mēneši.

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* |  |
| Pilnvarotās personas amats*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts*: |  |

___________________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkumā.

Pielikums Nr.3

„Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas” Identifikācijas numurs ĶND/2011/14

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN PERSONU GRUPAS DALĪBNIEKIEM

| Nr. p.k. | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs, personu grupas dalībnieks) | Juridiskā adrese | Kontakt-persona, telefons | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma, % | Apakšuzņēmējam / personas grupas dalībniekam nodoto darbu apjomi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Pielikums Nr.4

„Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas”

Identifikācijas numurs ĶND/2011/14

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIEREDZE

REALIZĒTO PROJEKTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Projekta nosaukums | Pretendenta statuss projektā | Realizētā projekta izmaksas latos | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms, % | Projekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (datums no – līdz) | Pasūtītāja / finansētāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Pielikums Nr.5

„Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas”

Identifikācijas numurs ĶND/2011/14

Būvdarbu vadītāja

darba pieredzes apraksts un pieejamības apliecinājums

| 1. Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Vārds: |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |
| 4. Izglītība: |
| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no -līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |

| 5. Citas iemaņas un prasmes: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums: |  |  |
| 7. Galvenā specializācija (kvalifikācija): 8. Darba pieredze: |  |  |
| Uzņēmuma nosaukums | Adrese | Datums (no – līdz) | Amats |

| 9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi: |
| --- |
| Darba / projekta izpildes gads | Valsts institūcija vai uzņēmējs (komersants) | Amats | Objekta nosaukums un adrese |

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

10. Apliecinājums par pieejamību

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā „Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas” Identifikācijas numurs ĶND/2011/14, un gadījumā, ja

______________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)

tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju un ar viņu tiks noslēgts līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros izpildīt _________________________________

(amata nosaukums)

pienākumus, kā arī to, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts citu pretendentu piedāvājumos iepirkuma „Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas” Identifikācijas numurs ĶND/2011/14 procedūras ietvaros un neesmu interešu konflikta situācijā.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

Ja darbu vadītājs nav pretendenta vai personu apvienības dalībnieks, ja pretendents ir personu grupa, vai apakšuzņēmēja darbinieks:

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds, uzvārds> nevarētu piedalīties <iepērkamā pakalpojuma nosaukums> pakalpojuma sniegšanā minētajos laika posmos, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Pilnvarotās personas paraksts>]

Pielikums Nr.6

„Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas”

Identifikācijas numurs ĶND/2011/14

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PAREDZĒTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Speciālists | Speciālista vārds un uzvārds | Darba pieredze, gadi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

_____________________

* Ar savu parakstu Pretendents garantē šo speciālistu piesaisti līguma izpildei. Sarakstam pievienojami speciālistu diplomu, sertifikātu vai apliecību kopijas.

Pielikums Nr.7

„Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas”

Identifikācijas numurs ĶND/2011/14

Bankas vai apdrošināšana sabiedrības garantijas

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

„Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas”

Identifikācijas numurs ĶND/2011/14

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu Ķekavas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000048491, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumu procedūrā „Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas sākumskolas” Identifikācijas numurs ĶND/2011/14 ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, vismaz viens no minētajiem gadījumiem:

1.Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2.Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu;

3.Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz apdrošināšanas polisi;

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam ___000,00 LVL (____ tūkstošus latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

# Footnotes

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām!